## Slide 1: Жерге орналастыру жобасы туралы ұғым және оның мазмұны. Жерге орналастыру жобаларын жіктеу.

## Slide 2: Жерге орналастыру жобасы-територияларды ұйымдастырудың жаңа түрлерін жасау, оларды экономикалық, техникалық және периодтық негіздеу саласындағы жерді тиімді пайдалану және қорғауды қамтамасыз ететін құжаттар жиынтығы.

## Slide 3
Жерге орналастыру жобасы
Жобаны құқықтық негіздеу
Жобаны техникалық негіздеу
Жобаны экономикалық негіздеу
- учаскені жер қорының белгілі категориясына жатқызу;
- жер учаскесін пайдаланудың құқықтық режимін тағайындау;
- жерді пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін анықтау;
- жерді пайдаланудағы ауыртпаушылықтар мен шектеулерді тағайындау.
жерге орналастыруды ұймдастыру мен жұргізуді реттейтін ҚР Конституциясы, заңға тәуелді актілер, нұсқаулар болып табылады.
жоспарлы картографиялық материалдық жасаудан, жобаны жасауға қажетті топырақтық, жерге орналастырудың, геоботаникалық т.б іздестіру жұмыстарын жүргізуден, жобаны жерге орналастыруда техникалық, топографиялық геодезиялық әдістерді қолданудан тұрады.
Жобаны экономикалық негіздеуге жерді тиімді пайдалану және қорғауды, сонымен қатар өндірісті тиімді ұйымдастыруды қамтамасыз ететін жобалық шешімнің мақсатқа сай нұсқалық экономикалық көрсеткіштер арқылы анықтау жатады.

## Slide 4
Жерге орналастыру жобасының құрамы
техникалық бөлім
мәтіндік бөлім
жерге орналастыру жобасына түсіндірме жазба;
жер учаскесінің схемасы (жоспары);
жер учаскесінің жоспары;
жұмыс сызбасы;
өлшемдер журналы;
абрис;
жаһандық позициялау жүйесі (GPS-Global Positioning System) бойынша нобайлар пайдаланылған кезде;
теодолиттік жүрістерді қиыстыру ведомосі немесе жер учаскесі шекаралары жақтарының ұзындықтры мен координаталарының жиынтық ведомосі;
ауыртпалықтар мен сервитуттар (болған жағдайда).
жерге орналастыру жобасының тізімі;
жобаның түзету парағы;
тапсырыс берушіден қабылданған құжаттар тізбесі;
жерге орналастыру жобасын әзірлеуге өтініш;
комиссияның қарауы және қорытынды дайындауы үшін жер учаскесі шекараларының схемалары мен таңдау актілері;
комиссияның оң қорытындысы;
азаматтың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама;
жер учаскесіне құқық беру туралы жергілікті атқарушы органның шешімімен бекітілген шығындардың орнын толтыру актісімен қоса ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндірістері шығындарының есебі (заңнамада белгіленген жағдайларда).

## Slide 5
Абрис - тұрпат‚ нобай, заттың бейнесін, қандай да бір объекті нысанын көрсететін сызық.
Жер учаскесі - жер қатынастары субъектілеріне бекітіліп берілетін, тұйық шекара ішінде бөлінген жер бөлігі.
Комиссияның оң қорытындысы – тиісті жергілікті атқару органдарымен құрылатын комиссияның жер учаскесін беру туралы хаттама шешімі нысанындағы қорытындысы.
Нобайлар - жергілікті жердің маңызды элементтерін көрсететін, көз мөлшермен түсіруде орындалған сызба;

## Slide 6
Жерге орналастыру жобасын әзірлеу
Мемлекет меншігіндегі жерлерден жер учаскесін беру кезінде
Қолданыстағы жер учаскелерін ретке келтіру кезінде
жерге орналастыру жобасын әзірлеу комиссияның оң қорытындысы негізінде жүзеге асырылады
жерге орналастыру жобасын әзірлеу тапсырыс берушінің өтініші негізінде жүзеге асырылады.
жер учаскелерін бөлген кезде;
жер учаскелерін қосу (біріктіру);
жер учаскесінің сәйкестендіру сипаттамалары (конфигурациясы, шекаралары, алаңдары) өзгерген;
жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қою немесе сатып алу жағдайларында жүргізіледі.

## Slide 7
Жерге орналастыру жобасы мынадай ретпен қажетті іс-шараларды жүзеге асыруды көздейді
1) жерге орналастыру жобасын әзірлеуге өтініш; 2) дайындық жұмыстары; 3) жерге орналастыру жобасын әзірлеу; 4) жерге орналастыру жобасын қалыптастыру; 5) жерге орналастыру жобасын бекіту; 6) жерге орналастыру жобасын орындау.

## Slide 8
Дайындық жұмыстарының құрамында жоспарлау-картографиялық материалдарды іріктеу, мемлекеттік жер кадастрында жерге орналастыру, қала құрылысы, орман орналастыру, геодезиялық және картографиялық құжаттамаларда қамтылатын жер учаскелері туралы мәліметтерді жинау және зерттеу жүргізіледі.
Белгілі бір жер учаскесі туралы мемлекеттік жер кадастры мәліметтері қағаз және электрондық тасығыштарда, сонымен қатар белгіленген тәртіппен жер учаскесінің есепке алынған жері бойынша техникалық және телекоммуникациялық байланыс құралдарын қолдана отырып, жер кадастры мәліметтерінің банкіне тікелей рұқсат ету түрінде беріледі.
Дайындық жұмыстар

## Slide 9
Жерге орналастыру жобысының мазмұны
жер учаскесінің алаңы, оның шекарасы және орналасқан орны
бөгде және шектес меншік иелері немесе жер пайдаланушылар
жер учаскесінің ауыртпалықтары мен сервитуттары
Далалық зерттеу
жылжымайтын мүлік объектілерінің орналасқан жері мен жер учаскелерінің нақты шекараларын нақтылау жүргізіледі
жерге орналастыру жобасын әзірлеуші, тапсырыс берушінің және қажет болған жағдайда үшінші тұлғалардың қатысуымен жүргізіледі
Жер учаскелерін далалық зерттеудің нәтижелері далалық зерттеудің сызба схемасын дайындаумен бірге далалық зерттеу актісімен ресімделеді

## Slide 10
Жерге орналастыру жобасын қарау, келісу және бекіту мынадай тәртіппен
жүзеге асырылады
Мемлекеттік корпорация
Жерге орналастыру жобасын әзірлеуші
дайындалған жоспары және оның бұрылыс айналма нүктелері координаттарының ведомосі
жобаланатын жер учаскесінің орналасқан жерінің мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің графикалық деректеріне сәйкес келуін салыстырып тексеру үшін береді
шекаралардың қабаттасуларының жоқтығы
жер учаскесінің орналасқан жерінің, алаңының, сызық шектерінің, конфигурациясы мен координаталарының деректерінің ұсынылған деректер бойынша сәйкес келуі
ауыртпалықтар мен шектеулердің жоқтығы
шекаралардың қабаттасуларының жоқтығы
Оң қорытындысы
материалдарын түскен күннен бастап күнтізбелік 15 күнде береді
Жобаланған жер учаскесінің орналасқан жері мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің графикалық деректеріне сәйкес келмеген жағдайда
жер учаскесінің жоспарын және оның бұрылыс айналма нүктелері координаталарының ведомосін жер учаскесінің шекараларының қабаттасу схемасымен қосып, күнтізбелік 15 күн ішінде әзірлеушіге қайтарады

## Slide 11
Жерге орналастыру жобасын келісу
мемлекеттік органдар
көршілес учаскелер меншік иелері
(жер пайдаланушылар)
хаттар (келісімдер) не жер учаскесінің жоба схемасында мөрмен куәландырылған қол қою түрінде келісім беріледі
Жерге орналастыру жобасын бекіту
жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның бұйрығымен жүзеге асырылады
бір данасы тапсырыс берушіге немесе әзірлеушіге беріледі
бір данасы жер учаскесінің жобалық шекараларының бұрылыс нүктелері координаталарының ведомосімен қоса Мемлекеттік корпорацияға беріледі