## Slide 1: ЖАРТАС ЕМЕС ТОПЫРАҚТАРДА ҮЙІНДІ ТҰРҒЫЗУ ЖӘНЕ ҚАЗЫҢДЫ ӨНДЕУ

## Slide 2: ТОПЫРАҚ ҮЙІНДІСІНЕ ТОПЫРАҚ ЖИНАУ ЖӘНЕ ҚАЗЫҢДЫ ӨНДЕУ ӘДІСТЕРІ
V H = V В + V Б P + V ГК
мұнда V H - үйіндіге қажетті топырақ көлемі, м3;
V В – қазыңдыдағы топырақ көлемі, м3;
V Б P – бүйірлік қордағы топырақ көлемі, м3;
V ГК – топырақ карьерінен келетін топырақ көлемі, м3.

## Slide 3: Топырақ массасын тарату реті:
пикеттік немесе километрлік жұмыс көлемдерінің негізінде сызықтық график салынады (1 - сурет)
1 – сурет – Топырақ тарату графигі (жақша ішінде тасымалданатын топырақ көлемі,
жақшасыз қималық көлем)

## Slide 4
қазыңдылар орналасқан жерлердің геологиялық қималарын талдайды және қазыңды топырақтарының үйіндіге қолдануға жарамдылығы мен мүмкінділігін бағалайды;
үйіндіге тұрғызуға жарамды қазыңды топырақтарының көлемдері V В есептелінеді;
аласа биіктікті үйіндісі бар телімдерді бөледі (сызықтық жұмыстар) және жердің құнарлығын бағалай отыра, бүйірлік қор пайдалану мүмкінділігін қарастырады;
бүйірлік қордан алуға болатын топырақ көлемі V Б P есептелінеді;
топырақ карьерлеріне геологиялық барлау жүргізіледі;
өңдеу жағдайы және карьердегі топырақ қоры ның мөлшері анықталынады;
топырақ карьерлерінің әсер ету аумағы анықталынады;
әр карьерден қажетті топырақ көлемі V ГК ессептелінеді.

## Slide 5
2 – сурет – Үйінді тұрғызу тәсілдері: а) қабатпен б) бастан жинау
в) біріктірілген

## Slide 6
Қазыңды өндеу тәсілдері:

## Slide 7: ТОПЫРАҚ ҮЙІНДІСІН ҚАЗЫҢДЫ НЕМЕСЕ КАРЬЕРЛЕРДЕГІ ТОПЫРАҚТАРДАН ТҰРҒЫЗУ

## Slide 8
5 – сурет – Бульдозерлермен топырақ кесу сұлбалары:
а – тік бұрышты (таспалы); б – сына тәрізді; в – тарақ тәрізді

## Slide 10
7 – сурет – Қазыңдыда топырақтарды бульдозермен қабатты-орлы тәсілмен өңдеу және үйіндіге жылжыту сұлбасы:
1 – қазыңдыдағы қабаттар; 2 – үйіндідегі қабаттар; 3 – топырақ қабырғалары; 4 – қабат орлары; 5 – бульдозер қайырмасы;
6 – ормен жылжытылатын топырақтар

## Slide 11
8 – сурет – қазыңдының төменгі қабатындағы қабырғаларды және құламалардағы сөрелерді өңдеу реттері:
1-3 – қабаттар; 4 – шеткі қабырға; 5 – орлар; 6 – сөрелер; а – бульдозер жүрісіндегі алу ені