## Slide 1: Организация и планирование строительства транспортных сооружений

## Slide 2: ОиПСТР Тема 5. Лекция 7 Техническое нормирование в строительстве.

## Slide 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
12.1 Организация технического нормирования
12.2 Виды и назначение технических норм и методы их разработки
12.3 Нормирование расхода материалов
12.4 Разработка технологических карт на производство дорожно-строительных работ

## Slide 4: Техническое нормирование труда
Нормирование труда – это вид деятельности по управлению производством, направленный на установление необходимых затрат и результатов труда, а также оптимальных соотношений между численностью работников различных категорий и групп для конкретных организационно-технических условий.
Цель нормирования труда – активное воздействие на потенциальные возможности предприятий по решению двух взаимосвязанных задач:
1) обеспечению производства конкурентоспособной продукции;
2) воспроизводству человеческих ресурсов.
Задачи нормирования труда:
устанавливать нормы труда для условий конкретного производства;
стать частью деятельности по планированию производства;
стать фактором рационализации труда и производства;
гарантировать нормальную интенсивность труда;
быть основой для определения размера заработной платы.

## Slide 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТАРИФНОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Техническое нормирование - это метод, который позволяет установить технически обоснованные нормы затрат строительных ресурсов (затрат труда, материалов, энергетических ресурсов, времени).
Назначение технического нормирования
Изучение строительных процессов
Проектирование рациональной организации труда
Разработка и внедрение прогрессивных технически обоснованных норм затрат строительных ресурсов
Систематический пересмотр норм по мере развития техники и технологии работ

## Slide 6
Производственные нормы используются для:
Выдачи заданий (нарядов) рабочим, расчет за выполненные работы;
Планирования проектирования, производства СМР и выдачи производственных заданий строительным организациям;
Изучения и анализа состояния организации труда;
Составления технологических карт, подсчета потребности в строительных ресурсах;
Составления производственных калькуляций, сметных норм, единичных расценок и плановых норм;
Составления всех видов графиков.

## Slide 7
В зависимости от сложности строительного процесса и цели применяют следующие нормы:
Норма – узаконенный размер затрат строительных ресурсов на единицу продукции, соответствующий современному уровню техники и технологии.
Норма измеряется и устанавливается в условиях нормали.
Нормаль – совокупность условий, которые характеризуют данный строительный процесс, соответствующих современному уровню технологии и организации строительства, безопасности работ.
Изменение нормали влечет за собой изменение нормы

## Slide 8
Элементные нормы – затраты времени или труда на выполнение отдельных строительных операций или рабочих приемов.
Используются при проектировании технологии строительных процессов
Производственные нормы – затраты времени или труда на рабочий процесс целиком
Применяется для нормирования оплаты труда сдельных работ в строительстве, проектирования производства работ.
(ЕНиР, ВНиР, МНиР)
Сметные нормы – нормативы для усредненных условий строительства
Применяется для определения сметной стоимости строительства, проектирования организации строительства.
(ГЭСН, ФЕР, ТЕР, УСН)

## Slide 9
Методы технического нормирования
1. Опытно-статистический
Норма определяется путем обработки данных по трудозатратам и объемам выполненных работ, полученных с ряда строек
(скрывает недостатки организации)
2. Расчетный метод
Норма определяется в результате расчета трудозатрат на выполнение отдельных элементов процесса с последующей обработкой данных (не учитывает конкретных условий строительства)
3. Экспертный метод
Норма выявляется на основе личного опыта эксперта Это временная норма
4.Метод нормативных наблюдений
Норма определяется непосредственным наблюдением процессов в реальных условиях (фотоучет, хронометраж, фотография рабочего дня).
Применяется для разработки производственных норм и решения задач технического нормирования

## Slide 10: Структура рабочего времени
Рабочее время
Нормируемые затраты
Ненормируемые затраты
Работа по заданию
Регламентированные перерывы
Нерегламентирован-ные перерывы (простои)
Работа не по заданию
Время оперативной работы
Подготовительно-заключительные работы
Отдых и личные надобности
Технологические перерывы
Непредвиденная работа
Лишняя работа
Плохая организация работ
Нарушения трудовой дисциплины
Случайные причины

## Slide 11
Для измерения труда рабочих, времени их работы и использования машин применяются следующие нормы:
Норма затрат труда (Нз.т.) – это количество затрат труда (приведенное рабочее время), установленное на выполнение единицы продукции рабочими соответствующей специальности и квалификации в условиях нормали. [чел-ч/м3, чел-дн/100м2 и т.д. ]
Характеризует трудоемкость процесса
Норма времени (Нвр.) – это количество текущего времени, установленное на выполнение единицы продукции рабочими соответствующей специальности и квалификации (машиной), работающими в условиях нормали [ч/м3, дн/100м2 и т.д.].
Характеризует продолжительность процесса
Нз.т. = Нвр.*N
N - число человек в звене
Норма выработки (Нвыр.) – это количество продукции, которое должно быть произведено за единицу времени рабочими соответствующей профессии и квалификации в условиях нормали [п.м./ч; м3/cмену и т.д.].
Для машины – производительность.
Нвыр. = 1 /Нвр.
Нвыр. = N/Нз.т.

## Slide 12
Список литературы :
Авдеев Ю.А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. «Экономика», 2001.
А н т о н о в А. М., Б о ч и н В. А., К а л е ч и ц Е. В. Организация и пла­нирование дорожного строительства. «Транспорт», 1988.
Б а т р а к о в О. Т., С и д е и к о В. М. Организация дорожно-строитель­ных работ. «Транспорт», 1996.
Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. «Наука», 1992.
Галкин И. Г. [и др.]. Технология и организация строительного про­изводства. «Высшая школа», 1999.
Дубровин Е. Н. [и др.]. Организация строительства и эксплуатации городских улиц. «Высшая школа», 2002.
Золотарь И. А. Экономика дорожного строительства и военно-дорож­ных работ. Л., Военная ордена Ленина Академия тыла и транспорта, 1998.
Золотарь И. А. Математические методы в дорожном строительстве. «Транспорт», 2004.
И в а н о в [и др.]. Строительство автомобильных дорог. Ч. I и II. «Транспорт», 1970.
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 423—71. Госстрой СССР. Стройиздат, 2002.
Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения ма­шин в строительстве. Стройиздат, 1999.
Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строи­тельстве. СН 391—68. Госстрой СССР. Стройиздат, 1999.
Орешкин Б. М. [и др.]. Примеры проектирования технологии дорож­но-строительных работ. «Транспорт», 1996.
П а р а у б е к Г. Э. Сетевое планирование и управление. «Экономика»,2000.