## Slide 1: Основы проектирования городских дорог и улиц

## Slide 2: Тема 2. Лекция 3 Классификация городских дорог и улиц.

## Slide 3
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц
Магистральные дороги: | 
скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях
регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
Магистральные улицы: | 
общегородского значения: непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях
регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
районного значения: | 
транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы
пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ

## Slide 4
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (продолжение)
Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц
Улицы и дороги местного значения: | 
улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения
улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне
пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта
парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей
проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов
велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах - связь в пределах планировочных районов
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ

## Slide 5
Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м
Магистральные дороги: |  |  |  |  |  | 
скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | -
регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | -
Магистральные улицы: |  |  |  |  |  | 
общегородского значения: |  |  |  |  |  | 
непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5
регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0
районного значения: |  |  |  |  |  | 
транспортно-пешеходные | 70 | 3.50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25
пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ

## Slide 6
Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м
Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  | 
улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5
 | 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5
улицы и дороги научно- | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5
производственных, | 40 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5
промышленных и |  |  |  |  |  | 
коммунально-складских |  |  |  |  |  | 
районов |  |  |  |  |  | 
парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | -
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (продолжение)

## Slide 7
Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м
Проезды: |  |  |  |  |  | 
основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0
второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75
Пешеходные улицы: | a |  |  |  |  | 
основные | - | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту
второстепенные | - | 0,75 | То же | - | 60 | То же
Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  | 
обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | -
изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | -
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (продолжение)

## Slide 8
Общая концепция управления доступом к сети магистральных улиц (на примере жилого района)
1 – магистральная скоростная дорога; 2 – магистральная улица (высокой категории); 3 – магистральная улица более низкой категории; 4 – места доступа к магистралям высших категорий (arterials и freeways); 5 – распределительная улица; 6 – распределительная улица с меньшей шириной проезжей части; 7 – местные проезды жилого района; 8 – места доступа к магистральной УДС

## Slide 9
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
В основу классификации городских улиц и дорог положены транспортные и градостроительные признаки их функционирования и прохождения по территории города или населенного пункта.
Транспортные признаки:
Выполняемая функция в составе улично-дорожной сети;
Обеспеченные условия движения;
Состав участников движения допускаемых на проезжую часть.
Градостроительные признаки:
1.Тип магистрали;
2. Функциональное назначение территории прохождения.

## Slide 10
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Транспортные признаки:
Выполняемая функция в составе улично-дорожной сети:
- обеспечение безопасного и комфортного передвижения с высокими скоростями (функция мобильности) – магистральные улицы и дороги,
- обеспечение связи магистральной сети с местной сетью улиц и дорог, по которым осуществляется доступ к объектам тяготения (земельным участкам и зданиям), а так же внутрирайонных передвижений – распределительные (соединительные) улицы и дороги,
- обеспечение доступа транспорта и немоторизованных участников движения (пешеходов и велосипедистов) к земельным участкам и зданиям различного назначения, являющимися объектами тяготения участников движения (функция доступа) - местные улицы и дороги, проезды.

## Slide 11
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Транспортные признаки:
2. Обеспеченные условия движения:
- безостановочное движение (непрерывное движение) с разделением участников движения на пересечениях в пространстве путем строительства, как правило, полных транспортных развязок в разных уровнях и внеуличных пешеходных переходов с жестким ограничением доступа на магистраль и полной изоляцией от прилегающей застройки – городские автомагистрали,
- безостановочное движение транспортного потока по основному направлению (непрерывное движение) с разделение участников движения на пересечениях в пространстве путем строительства, как правило, неполных транспортных развязок в разных уровнях с ограничением доступа на магистраль – улицы непрерывного движения (скоростная городская дорога),
- регулируемое движение с разделением участников движения на пересечениях во времени с помощью светофорного регулирования – улицы и дороги регулируемого движения,
- саморегулируемое движение с разделением участников движения на пересечениях во времени без средств регулирования в соответствии с правилами дорожного движения – саморегулируемые улицы и дороги.

## Slide 12
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Транспортные признаки:
3. Состав участников движения допускаемых на проезжую часть. Возможны различные вариации ограничений из следующих участников движения:
- легковые автомобили и мотоциклы,
- грузовые автомобили различной грузоподъемности (возможно введение ограничений на движение грузовых автомобилей определенной грузоподъемности, либо полного запрета),
- массовый общественный транспорт автомобильный,
- массовый общественный электротрансопрт (трамвай, троллейбус),
- велосипедисты,
- пешеходы.
Наиболее распространенными являются варианты улиц и дорог предназначенных:
- только для автомобильного транспорта (легкового и грузового),
- для автомобильного транспорта (легкового и грузового) и массового общественного транспорта,
- для автомобильного транспорта и массового общественного транспорта с ограничением грузоподъемности или полным запретом движения грузового транспорта,
- только для легкового транспорта,
- для массового общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов,
- легкового транспорта, велосипедистов и пешеходов,
- только пешеходов и/или велосипедистов.

## Slide 13
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Градостроительные признаки:
1.Тип магистрали. Улично-дорожная сеть городов и населенных пунктов в зависимости состава элементов и взаимоувязки с застройкой подразделяются на:
городские дороги – участки автомобильных дорог, проходящие в пределах города или населенного пункта;
- улицы - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и/или пешеходов, занимающий часть территории в городе или населенном пункте в виде полосы, расположенной между линиями застройки, включающий одну или несколько проезжих частей автомобильной дороги, транспортные инженерные сооружения (тоннели, путепроводы, под- и надземные пешеходные переходы), трамвайные пути, тротуары, газоны, парковки и разделительные полосы при их наличии.

## Slide 14
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Градостроительные признаки:
2. Функциональное назначение территории прохождения. Важным градостроительным признаком, определяющим условия прохождения улиц и дорог, является функциональное назначение территории, по которой они походят. Так как именно прилегающая застройка формирует транспортную нагрузку на магистраль, определяет объемы и вид участников движения, накладывает территориальные и экологические ограничения.
По типу территории прохождения целесообразно выделить улицы и дороги:
- в исторической застройке (городской центр),
- жилых районов,
- промышленных и коммунально-складских зон,
- общественно-деловых зон,
- рекреационных зон (парки и городские леса),
- территорий нового освоения (вновь осваиваемых территорий).

## Slide 15
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
N п/п | Категория улиц и дорог | Функциональное назначение и основная характеристика улиц и дорог
Опорная улично-дорожная сеть |  | 
1.1 | Скоростные дороги | Обеспечивают межрегиональные связи в международных и национальных транспортных коридорах, скоростные связи Санкт-Петербурга в системе расселения, связи удаленных районов Санкт-Петербурга между собой и с центром Санкт-Петербурга. Проходят с полной изоляцией от прилегающей застройки и подключаются к сети магистральных улиц посредством транспортных развязок в разных уровнях, размещаемых на расстоянии не менее 2000 м друг от друга
1.2 | Магистральные улицы городского значения непрерывного движения | Функциональное назначение и основная характеристика аналогичны категории скоростных дорог. Создаются при планировочной невозможности организации скоростного движения. Подключаются к магистральным улицам регулируемого движения посредством транспортных развязок в разных уровнях, размещаемых на расстоянии не менее 1500 м друг от друга
1.3 | Магистральные улицы городского значения регулируемого движения I класса | Основные транспортные магистрали, связывающие центр Санкт-Петербурга с нецентральными районами и нецентральные районы между собой в обход центра Санкт-Петербурга. Выполняют функцию планировочных осей. Требуется обеспечение возможности пропуска автотранспорта наиболее нагруженного направления в непрерывном режиме

## Slide 16
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
N п/п | Категория улиц и дорог | Функциональное назначение и основная характеристика улиц и дорог
2. Магистральные улицы, не относящиеся к опорной сети |  | 
2.1 | Магистральные улицы городского значения регулируемого движения II класса | Дублируют магистральные улицы городского значения регулируемого движения I класса, обеспечивают связи районов Санкт-Петербурга между собой и с центром Санкт-Петербурга
2.2 | Магистральные улицы районного значения | Обеспечивают связи в пределах районов с магистральными улицами городского значения

## Slide 17
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
N п/п | Категория улиц и дорог | Функциональное назначение и основная характеристика улиц и дорог
3. Улицы и дороги местного значения, основные проезды |  | 
3.1 | Улицы в жилой застройке | Обеспечивают транспортные и пешеходные связи на территориях жилой застройки, выходы на магистральные улицы районного значения и магистральные улицы городского значения регулируемого движения
3.2 | Главные улицы в районах индивидуальной и малоэтажной застройки | Осуществляют связь жилой и общественно-деловой зон в районах индивидуальной и малоэтажной застройки. Имеют выход на магистральные улицы районного значения и магистральные улицы городского значения регулируемого движения
3.3 | Улицы местного значения в районах индивидуальной и малоэтажной застройки | Обслуживают связи внутри территории жилой и общественно-деловой зон района индивидуальной и малоэтажной застройки. Имеют выход на главную улицу или магистрали районного значения. Могут выходить на магистральные улицы городского значения регулируемого движения
3.4 | Улицы промышленных и коммунально-складских зон | Обеспечивают транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон. Имеют выход на магистральные улицы районного значения и магистральные улицы городского значения регулируемого движения
3.5 | Внутриквартальные проезды | Обеспечивают подъезды к отдельным земельным участкам внутри элемента планировочной структуры
3.6 | Пешеходные улицы | Обслуживают интенсивные пешеходные связи, в том числе внутри элемента планировочной структуры
3.7 | Велосипедные дорожки | Обеспечивают проезд на велосипедах по свободным от других видов транспорта и пешеходного движения трассам

## Slide 18
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Косцов А.В., Бахирев И.А., Боровик Е.Н., Мартяхин Д.С., Транспортная планировка городов. Учебное пособие. А-Проджект. М.; 2017, -300с.
Шукуров И.С., Луняков И.Р., Халилов И.Р., Курсовое и дипломное проектирование по градостроительству. Учебное пособие. Издательство Ассоциации строительных вузов. М.; 2015, -328 с.
Овечкин Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт. М.; 2013. – 245 с.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008 Гуревич и др. Справочник проектировщика городских дорог. М., Стройиздат. 1968.
Гохман В.А. и др. Пересечение и примыкание автомобильных дорог: М., высшая школа, 1989. - 319 с.
Меркулов Е.А. Городские дороги. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973.- 456с.
Меркулов Е.А. и др. Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в городах. М., «Высшая школа», 1962. – 265 с.
Милашечкин А.А. и др. Узлы автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1966. – 366с.
Меркулов Е.А. и др. Сборник конструкций городских дорог. М., Стройиздат, 1967.– 186 с.
Озеленение населенных мест: Справочник /Ерохин Г.П. и др., М., «Высшая школа», 1974. – 123 с.
Орнатский Н.П. Проектирование городских скоростных дорог. М., «Высшая школа», 1974.- 123 с.
Информационно – аналитический журнал «Автомобильные дороги» ЗАО «Издательство «Дороги», Москва, комитет по печати РФ, ежемесячник.»