## Slide 1: Организация и планирование строительства транспортных сооружений

## Slide 2: ОиПСТР Тема 7 Лекция 11 Организация строительства автомобильных дорог в зимних условиях.

## Slide 3
3
    УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ :
1. Основные положения по зимнему содержанию автомобильных дорог. 2. Требования к состоянию автомобильных дорог в зимний период. 3. Защита дорог от снежных заносов. 4. Очистка дорог от снега и меры борьбы с зимней скользкостью.

## Slide 4
4
    Зимнее содержание автодорог
Зимнее содержание - комплекс мероприятий, который включает в себя:
- защиту дорог от снежных заносов;
- очистку дорог от снега;
- борьбу с зимней скользкостью;
- защиту дорог от лавин;
- борьбу с наледями.
Цель зимнего содержания автодорог - обеспечить бесперебойное и безопасное движение по ним транспортных средств.
Продолжительность зимнего периода в различных районах РФ:
- от 20 суток в южных;
- до 260 суток в северных .
Факторы, влияющие на состояние поверхности дорог и условия движения зимой:
- отрицательная температура воздуха;
- ветер;
- снегопад;
- метели;
- гололёд;
- ограниченная метеорологическая видимость;
- сочетания этих факторов;
- образование и сход снежных лавин (горных районах).

## Slide 5
5
    Зимнее содержание автодорог
Виды снежно-метелевых явлений :
1. Спокойный снегопад (снегопад) - выпадение снега из облаков без сдувания и переноса его ветром. Наблюдается при скорости ветра до 2…3 м/с. Толщина слоя, выпадающего за один снегопад, - 1…5 см. Иногда 6…15 см и редко 16…35 см. В горных районах за один снегопад выпадает снег толщиной до 1 м.
Свойства свежевыпавшего снега:
- сухой (мокрый);
- рыхлый;
- плотность сухого снега - 0,07…0,12 г/см3;
- плотность влажного (мокрого) снега - 0,2…0,25 г/см3.
2. Верховая метель - снегопад при ветре, когда снег переносится в слое воздуха высотой до 100 м.
3. Низовая метель - перенос частиц ранее выпавшего снега без выпадения снега из облаков.
Разновидности низовой метели:
- позёмка - перенос частиц снега поднятием над уровнем снежного покрова до 30 см;
- собственно низовая метель - когда переносимые частицы снега поднимаются на высоту до 10 м.
4. Общая (двойная) метель - сочетание низовой и верховой метели, когда одновременно переносится выпадающий из облаков снег и частицы ранее выпавшего снега.
Это самые неблагоприятные для зимнего содержания условия.

## Slide 6
6
    Зимнее содержание автодорог
Следствие метелевых явлений на дорогах – снежные заносы.
Особенности образования снежных заносов на автодорогах:
- на участках дорог с нулевыми отметками (малыми насыпями) толщина снежных отложений - 0,6 …1 м;
- мелкие выемки заносятся полностью, а в глубоких выемках толщина отложений - до 5…6 м.
Плотность снега в снежных заносах - 0,25…0,35 г/см3.
Последствия от снежных заносов - отложения на проезжей части в виде:
- гололедицы;
- гололёда;
- снежного наката.
Негативные последствия от образования отложений:
1. Сокращение ширины используемой для движения проезжей части.
2. Увеличение коэффициента сопротивления качению и снижению коэффициента сцепления в результате чего происходит снижение скорости и ухудшение условий безопасности движения.
ВЫВОД:
Система мероприятий по зимнему содержанию автодорог должна быть построена таким образом, чтобы:
- обеспечить наилучшие условия для движения автомобилей;
- максимально облегчить зимнее содержание.

## Slide 7
7
    Зимнее содержание автодорог
Меры, предпринимаемые при зимнем содержании автодорог:
1. Профилактические. Цель: не допустить (максимально ослабить) образование снежных и ледяных отложений на дороге.
Это:
- уменьшение снегозаносимости дорог;
- профилактическая обработка покрытий противогололедными веществами и др.;
2. Защитные . Цель: преградить доступ к дороге снега и льда, поступающего с прилегающей местности, и защитить дорогу от:
- метелевого переноса;
- снежных лавин;
- льда.
Критерий качества снегозащиты - полное исключение отложений метелевого снега на дорогах так, чтобы для патрульной снегоочистки оставалось только удаление снега, выпадающего во время снегопадов.
3. Меры по удалению уже возникших снежных и ледяных отложений (очистка дорог от снега и льда), а также по уменьшению их воздействия на автомобильное движение (обработка обледеневшей поверхности дороги материалами, повышающими коэффициент сцепления шин с покрытием).

## Slide 8
8
    Содержание автодорог в зимнее время
Основные показатели уровня зимнего содержания дорог:
- ширина чистой от снега и льда поверхности дороги, В1;
- толщина слоя рыхлого снега на поверхности дороги, который накапливается с момента от начала снегопада (метели) до начала снегоочистки и в перерывах между проходами снегоочистительных машин, hр;
- толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проезжей части и обочинах, hо;
- сроки очистки дороги от снега и ликвидации гололёда и зимней скользкости.

## Slide 9
9
    Содержание автодорог в зимнее время
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ АВТОДОРОГ:
- обеспечение чистой сухой поверхности дороги, при котором толщина слоя снега на покрытии во время метелей и снегопадов не превышает 5 мм;
- срок его удаления так же как удаления гололёда и зимней скользкости не превышает
1 ч после окончания снегопада, метели, гололёда.
На дорогах II категории при сильном снегопаде экономически допустимо накопления слоя рыхлого снега толщиной более 10…15 мм; на дорогах IV категории в этих условиях толщина слоя снега может быть до 50…60 мм.
Нормативные сроки ликвидации:
- гололёда - с момента его обнаружения и начала работы до полного удаления;
- снежных отложений - время с момента окончания снегопада или метели до полного удаления снега с проезжей части или доведения до допустимой ширины очистки и толщины.
Группы автодорог по уровню зимнего содержания:
- группа А - дороги с чистой на всю ширину проезжей частью;
- группа Б - дороги с чистой серединой проезжей части;
- группа В - дороги с уплотнённым снегом на проезжей части.
Правила содержания автодорог в зимнее время:
- расчистку дорог от выпадающего и приносимого к дороге снега необходимо производить на полную ширину земляного полотна;
- ликвидацию зимней скользкости - на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос.
Допустимо оставлять слой уплотненного снега небольшой толщины на покрытиях переходного типа и на грунтовых дорогах. Оставляемый на проезжей части и обочинах снег необходимо регулярно профилировать, чтобы предотвратить образование неровностей

## Slide 10
10
    Содержание автодорог в зимнее время
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РФ
ПО УСЛОВИЯМ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ
I - районы легкой снегоборьбы. Продолжительность снежного периода 60…100 суток, в отдельных местах до 160 суток. Объёмы снегоприноса не более 25…50 м3/м, но в отдельных случаях до 100 м3/м.
II - районы средней трудности снегоборьбы. Продолжительность снежного периода 100…160 суток, в отдельных местах до 200 суток. Объём снегоприноса до 100…150 м3/м.
III - районы трудной снегоборьбы. Зимой преобладают сильные ветры и интенсивные метели. Снежные заносы образуются систематически часто большой толщины и плотности. Объемы снегоприноса до 250 м3/м, а в отдельных местах - 400 м3/м.
IV - районы очень трудной снегоборьбы. Продолжительность снежного периода 160…200 суток. Объёмы снегоприноса достигают 400…600 м3/м, в отдельных местах - 1000 м3/м. Отложения от снегопадов и снежные заносы большой толщины часто образуются на участках большого протяжения.
V - районы особенно трудной снегоборьбы. Продолжительность снежного периода 220…240 суток, а в отдельных местах до 300 суток. Скорость ветра при метелях достигает 40…45 м/с, а число суток с метелями доходит до 120…130 за зиму при продолжительности отдельных метелей до 10 суток и более. Объём снегоприноса до 1000 м3/м и более.

## Slide 11
11
    Защита автодорог от снежных заносов
Пути защиты заносимых участков дорог от снежных заносов:
1. Задержка переносимого метелью снега на подступах к дороге и вызов образования снежных отложений на безопасном для дороги расстоянии или заранее подготовленном месте (Часто);
2. Увеличение скорости снеговетрового потока над дорогой и предотвращение снежных отложений на дороге (реже);
3. Полное укрытие дороги от снега с помощью специальных сооружений (еще реже).
Очередность выполнения мероприятий по снегозащите
Очерёдность проведения | Категория снегозаносимости | Краткая характеристика параметров
В первую очередь | Сильнозаносимые участки | Нераскрытые выемки, у которых снегоёмкость подветренного откоса меньше суммарного объема снега, приносимого метелями (выпадающего при снегопадах)
Во вторую очередь | Среднезаносимые участки | Полувыемки-полунасыпи Раскрытые выемки Нулевые места и насыпи, имеющие высоту менее высоты снежного покрова.
В третью очередь | Слабозаносимые участки | Насыпи с ограждениями безопасности. Пересечения в одном уровне. Насыпи с высотой, меньше незаносимой.

## Slide 12
12
    Защита автодорог от снежных заносов
Виды снегозащитных сооружений и устройств по срокам службы:
- постоянные;
- временные.
Постоянные - средства защиты от снежных заносов и сооружения, которые устраивают при строительстве или ремонте дороги на весь срок её службы. Это:
- совершенствование формы и параметров земляного полотна;
- аккумуляционные полки в выемках;
- снегозадерживающие и снегопередувающие заборы;
- навесы, галереи;
- снегоизолирующие сооружения и др.
Временные - средства защиты, которые ежегодно устраивают или устанавливают осенью или в начале зимы. Это:
- снежные валы и снежные траншеи;
- деревянные переносные щиты;
- сетки, полотна и ленты из полимерных материалов и др.
Сооружения по принципу работы:
- сплошные (глухие);
- с просветами (решёточные).
Длина снегоотложений у преград с
просветами больше, чем у сплошных
преград, они задерживают большее
количество снега

## Slide 13
13
    Снегозащитные средства и сооружения
Постоянные снегозащитные средства и сооружения.
1. Снегозащитные лесонасаждения. Основной вид защиты автодорог от снежных заносов.
Их недостатки:
- для их размещения вдоль дорог необходимы значительные земельные площади;
- лесные насаждения медленно растут и поздно вступают в работу;
- требуют постоянного ухода.
2. Совершенствование формы и размеров земляного полотна.
Одна из причин образования снежных заносов - нарушение при проектировании земляного полотна или отступления от проектных решений при строительстве. Чаще всего встречаются на участках выемок. При ремонте автодороги:
- придание земляному полотну обтекаемого профиля;
- выполаживание откосов;
- устройство аккумуляционных полок или полостей;
- поднятие насыпей и др.
3. Снегозадерживающие заборы высотой до 5 м в 2, 3 и более
рядов (двухпанельные с просветностью решётки 50 % , одно-
панельные с просветностью решетки 70 %).
4. Снегоизолирующие сооружения для полной защиты от снего-
падов и метелей в виде галерей в горных районах.

## Slide 14
14
    Снегозащитные средства и сооружения
Временные снегозадерживающие устройства
1. Снежные стенки или валы вдоль дороги высотой 0,5…0,8 м.
Лучше работают стенки с разрывами, стенки из отдельных столбов или пирамид. Снежные валы и траншеи возможно устраивать, когда толщина снегового покрова будет не менее 20 см.
2. Снежные траншеи. Прокладывают в снежном покрове проходами двухотвальных тракторных снегоочистителей или бульдозеров. Снегосборная способность траншеи (объём снега, который может задержать 1 м траншеи) глубиной 1,5 м и ширине, создаваемой за один проход бульдозера, - в среднем 12 м3/м. Прокладывают в несколько рядов параллельно дороге.
3. Переносные деревянные щиты. Наиболее медленно заносятся снегом щиты с неравномерно распределенным заполнением, при котором решётка сгущена в верхней части и разрежена в нижней. Наиболее эффективно задерживают снег щиты, установленные сплошной линией.
4. Сетки на полимерной основе с просветностью 50…70 % и
пластиковые шиты.

## Slide 15
15
    Очистка дорого от снега
Источники снега на поверхности автодорог:
- снегопады;
- верховые метели;
- сходы лавин.
Стоимость снегоочистки 40…50 % от общих затрат на зимнее содержание.
Виды снегоочистительных работ:
- патрульная снегоочистка;
- удаление валов;
- расчистка снегопадных отложений и снежных заносов небольшой толщины;
- расчистка снежных заносов значительной толщины;
- расчистка лавинных завалов.
Патрульная снегоочистка – основной вид очистки. Производится периодическими проходами плужных и плужно-щеточных снегоочистителей по закрепленному участку в течение всей метели или снегопада. Производится:
- одиночными снегоочистителями;
- отрядом плужно-щеточных снегоочистителей, движущихся уступом с интервалом 30…60 м с перемещением снега от оси дороги к обочине с перекрытием следа на 0,3…0,5 м.
Очистку необходимо начинать сразу же с момента снегопада или метели. При задержке с началом работ рыхлый снег колесами автомобилей превращается в накатный слой, практически не снимаемый при патрульной снегоочистке.
Снегоочистительные машины должны работать на скорости не менее 30….35 км/ч с целью повышения производительности и дальности отбрасывания снега за пределы дорожного полотна.

## Slide 16
16
    Снегозащитные средства и сооружения
Технологические схемы очистки дорог от снега:
- от оси к обочинам;
- от одной обочины к другой по направлению ветра;
1 - направление движения снегоочистительных машин;
2 - направление отбрасывания снега;
3 - направление ветра.
Технологическая схема работы патрульных машин зависит от ширины очищаемой поверхности дороги, направления и скорости ветра.
Звено снегоочистительных машин подбирают так, чтобы за один проход в одном направлении снег убирался с половины очищаемой поверхности дороги без образования валов на обочине более допустимой толщины

## Slide 17
17
    Снегозащитные средства и сооружения
Зимняя скользкость – это ледяные образования и снежные отложения на поверхности дороги, приводящие к снижению коэффициента сцепления колеса автомобиля с поверхностью дороги и ухудшению ровности.
ВИДЫ ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТИ:
1. Гололедица - слой льда, образовавшийся в результате замерзания воды, которая находилась на тёплом мокром покрытии и превратилась в лёд при понижении температуры воздуха и охлаждении покрытия до 0°С и ниже.
2. Гололёд - слой льда, образовавшийся при замерзании осадков, выпадающих на сухое охлаждённое покрытие.
3. Снежный накат - уплотнённый и обледеневший при многократном воздействии колёс автомобилей слой снега со скользкой поверхностью.
4. Мокрый снег - кашеобразная смесь влажного снега с водой, образовавшаяся при выпадении мокрого снега из облаков или таяния снежного слоя на покрытии при быстром повышении температуры воздуха.
5. Рыхлый снег - отложения на покрытии свежевыпавшего или принесённого метелью снега.

## Slide 18
18
    Снегозащитные средства и сооружения
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ:
1. Снижение отрицательного воздействия образовавшейся зимней скользкости и повышение коэффициента сцепления колеса с дорогой.
Россыпь по обледеневшему покрытию минеральных фрикционных материалов.
2. Удаление с покрытия образовавшегося ледяного или снежного слоя.
Применение химических, механических, тепловых и других методов.
3. Предотвращение образования снежно-ледяного слоя или ослабление его сцепления с покрытием.
Профилактическая обработка покрытия противогололёдными химическими веществами или введения противогололёдных реагентов в состав покрытия.

## Slide 19
19
    Борьба с зимней скользкостью
Фрикционный метод.
По поверхности ледяного или снежно-ледяного слоя рассыпают песок, мелкий гравий, отходы дробления, другие абразивные материалы с размером частиц не более 5…6 мм без примесей глинистых частиц.
Предельно допустимая доля пылеватых, глинистых и других примесей не более 3 %.
Смесь рассыпают пескоразбрасывателями, усредненная норма расхода песка - 200… 700 г/м2 или 0,3…0,4 м3 на 1000 м2 покрытия.
На опасных участках (спусках, перекрёстках, кривых малого радиуса) норму расхода рекомендуется удваивать.
Рассыпанный абразивный материал повышает коэффициент сцепления до 0,3. Задерживается на проезжей части короткое время - не более 0,5 ч, сносится завихрениями после прохода автомобилей, разбрасывается колёсами и сдувается ветром. Для восстановления сцепных свойств требуются частые посыпки.
Для повышения эффективности применяют подогретый абразивный материал, который проникает в ледяную корку и после примерзания придает поверхности шероховатость. Фрикционный метод не устраняет скользкость, а лишь на некоторое время уменьшает ее отрицательные последствия.

## Slide 20: Комбинированный химико-фрикционный метод На поверхность покрытия рассыпают песок, смешанный с твёрдыми хлоридами : NaCl, KaCl, MgCl2, СаС12. Песчано-солевую смесь приготавливают на путём смешения фрикционных материалов с кристаллической солью в рекомендуемых соотношении Песок: Соль = 9:1; 8:1; 6:1 и 4:1. Достоинства таких смесей: не смерзаются и не слёживаются. Усредненные нормы расхода песчано-солевых смесей - 100…400 г/м2, или 0,1…0,2 м3 на 1000 м2 покрытий, а на опасных 0,3…0,4 м3. Песчано-солевые смеси распределяют специальными пескоразбрасывателями или комбинированными дорожными машинами с универсальным оборудованием. Химический метод состоит в применении для плавления снега и льда твёрдых или жидких химических веществ, содержащих хлористые соли. Температура замерзания раствора зависит от концентрации и вида хлоридов. Раствор хлористого натрия 23 %-ной концентрации замерзает при температуре -21°С, а раствор хлористого кальция 30 %-ной концентрации при температуре -50°С. Допустимая температура применения: - хлористый натрий до -10°С; - хлористый магний -10...-15°С; - хлористый кальций -15°…- 20°С.
20
    Борьба с зимней скользкостью

## Slide 21
Список литературы :
Авдеев Ю.А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. «Экономика», 2001.
А н т о н о в А. М., Б о ч и н В. А., К а л е ч и ц Е. В. Организация и пла­нирование дорожного строительства. «Транспорт», 1988.
Б а т р а к о в О. Т., С и д е и к о В. М. Организация дорожно-строитель­ных работ. «Транспорт», 1996.
Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. «Наука», 1992.
Галкин И. Г. [и др.]. Технология и организация строительного про­изводства. «Высшая школа», 1999.
Дубровин Е. Н. [и др.]. Организация строительства и эксплуатации городских улиц. «Высшая школа», 2002.
Золотарь И. А. Экономика дорожного строительства и военно-дорож­ных работ. Л., Военная ордена Ленина Академия тыла и транспорта, 1998.
Золотарь И. А. Математические методы в дорожном строительстве. «Транспорт», 2004.
И в а н о в [и др.]. Строительство автомобильных дорог. Ч. I и II. «Транспорт», 1970.
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 423—71. Госстрой СССР. Стройиздат, 2002.
Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения ма­шин в строительстве. Стройиздат, 1999.
Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строи­тельстве. СН 391—68. Госстрой СССР. Стройиздат, 1999.
Орешкин Б. М. [и др.]. Примеры проектирования технологии дорож­но-строительных работ. «Транспорт», 1996.
П а р а у б е к Г. Э. Сетевое планирование и управление. «Экономика»,2000.

## Slide 22
Список литературы :
Авдеев Ю.А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. «Экономика», 2001.
А н т о н о в А. М., Б о ч и н В. А., К а л е ч и ц Е. В. Организация и пла­нирование дорожного строительства. «Транспорт», 1988.
Б а т р а к о в О. Т., С и д е и к о В. М. Организация дорожно-строитель­ных работ. «Транспорт», 1996.
Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. «Наука», 1992.
Галкин И. Г. [и др.]. Технология и организация строительного про­изводства. «Высшая школа», 1999.
Дубровин Е. Н. [и др.]. Организация строительства и эксплуатации городских улиц. «Высшая школа», 2002.
Золотарь И. А. Экономика дорожного строительства и военно-дорож­ных работ. Л., Военная ордена Ленина Академия тыла и транспорта, 1998.
Золотарь И. А. Математические методы в дорожном строительстве. «Транспорт», 2004.
И в а н о в [и др.]. Строительство автомобильных дорог. Ч. I и II. «Транспорт», 1970.
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 423—71. Госстрой СССР. Стройиздат, 2002.
Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения ма­шин в строительстве. Стройиздат, 1999.
Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строи­тельстве. СН 391—68. Госстрой СССР. Стройиздат, 1999.
Орешкин Б. М. [и др.]. Примеры проектирования технологии дорож­но-строительных работ. «Транспорт», 1996.
П а р а у б е к Г. Э. Сетевое планирование и управление. «Экономика»,2000.