## Slide 1: Организация и планирование строительства транспортных сооружений

## Slide 2: ОиПСТР Тема 8 Лекция 12 Производственная база дорожного строительства.

## Slide 3: Лекция 1 Назначение, классификация и размещение производственных предприятий
Производственные предприятия – комплекс сооружений, машин и оборудования, которые обеспечивают добычу необходимых для дорожного строительства материалов, изготовление полуфабрикатов, изделий и деталей
По характеру эксплуатации в зависимости от размещения и средств доставки материалов предприятия могут быть:
прирельсовые
притрассовые
прикарьерные
Предприятия для приготовления смесей разделяют на:
стационарные
инвентарные
передвижные

## Slide 4
Производственные предприятия
Основного назначения
Карьеры, ДКЗ
Битумные и эмульсионные базы
Базы цемента и минерального порошка
АБЗ
ЦБЗ
Подсобно-производственного назначения
Склады и хранилища различного назначения
Ремонтно-механические мастерские
Пункты технического обслуживания ДСМ
Объекты административного назначения
Энергетического обслуживания
Электростанции
Котельные установки
Компрессорные станции
Водопровод и очистные сооружения

## Slide 5
Размещение предприятий
При выборе места расположения производственного предприятия учитывают:
возможность получения исходных материалов
величину транспортных затрат
техническую обусловленность, ограничивающую дальность транспортирования, например, асфальтобетонной смеси
Схемы развития и размещения предприятий должны разрабатываться с учетом перспективы на 5- или 10-летний период
При выборе площадки для строительства производственного предприятия учитывают:
географические и гидрологические условия
существующую транспортную сеть
обеспеченность района электроэнергией, водой, жилплощадью, культурно-бытовыми помещениями
противопожарные и санитарно-технические условия
Оптимальный вариант размещения производственного предприятия выбирают по минимуму приведенных затрат на производство и транспортирование продукции при одинаковом ее качестве по формуле:
ЗП = Спр+ Стс+ Спер+ Стгп + Ен·Куд
где Спр - затраты на приобретение сырья;
Стс - затраты на транспортирование сырья от места производства до перерабатывающего предприятия;
Спер - затраты предприятия на переработку сырья в готовую продукцию;
Стгп - затраты на транспортирование готовой продукции с предприятия потребителю;
Ен - нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений (Ен = 0,12);
Куд - удельные капиталовложения на строительство предприятия,
Куд = Ф/Qг
где Ф - стоимость основных промышленно-производственных фондов,
Qг - годовая проектная мощность предприятия

## Slide 6
Размещение предприятий
При выборе места расположения производственного предприятия учитывают:
возможность получения исходных материалов
величину транспортных затрат
техническую обусловленность, ограничивающую дальность транспортирования, например, асфальтобетонной смеси
Схемы развития и размещения предприятий должны разрабатываться с учетом перспективы на 5- или 10-летний период
При выборе площадки для строительства производственного предприятия учитывают:
географические и гидрологические условия
существующую транспортную сеть
обеспеченность района электроэнергией, водой, жилплощадью, культурно-бытовыми помещениями
противопожарные и санитарно-технические условия
Оптимальный вариант размещения производственного предприятия выбирают по минимуму приведенных затрат на производство и транспортирование продукции при одинаковом ее качестве по формуле:
ЗП = Спр+ Стс+ Спер+ Стгп + Ен·Куд
где Спр - затраты на приобретение сырья;
Стс - затраты на транспортирование сырья от места производства до перерабатывающего предприятия;
Спер - затраты предприятия на переработку сырья в готовую продукцию;
Стгп - затраты на транспортирование готовой продукции с предприятия потребителю;
Ен - нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений (Ен = 0,12);
Куд - удельные капиталовложения на строительство предприятия,
Куд = Ф/Qг
где Ф - стоимость основных промышленно-производственных фондов,
Qг - годовая проектная мощность предприятия

## Slide 7
Изыскания месторождений песка, гравия, камня разделяют на три стадии:
рекогносцировка
поиск
разведка
Карьер – это производственное предприятие, совокупность горных выработок для открытой разработки (реже бывают разработки подземные и подводные).
Промышленные карьеры - постоянно действующие, капитально оборудованные предприятия, созданные на базе мощных месторождений. Они снабжают дорожные стройки в радиусе до 1500 км. Промышленные карьеры, как правило, не подчинены дорожным хозяйствам.
Строительные карьеры - предприятия временного типа. Их организуют сами строительные организации. Срок эксплуатации составляет 1-3 года. Сооружения на таких карьерах временного типа, сборно-разборные и передвижные, средства механизации менее мощные, чем на промышленных карьерах.
Разработка месторождений
Притрассовые - создают близ трассы строящейся дороги.
Базисные - создают на мощных притрассовых месторождениях, а также на месторождениях, удаленных от трассы.

## Slide 8
Технологический процесс разработки месторождения состоит из следующих работ:
подготовительных
вскрышных, добычных
транспортных и погрузочно-разгрузочных
переработка материалов (при необходимости).
Важнейшим показателем эффективности открытых горных разработок является коэффициент вскрыши -
отношение объема пустой породы к объему полезного ископаемого:
Кср = Vв/Vп
где Vв - объем вскрышных работ;
Vп - объем полезного ископаемого.
Для выбора машин и оборудования по добыче горной породы необходимо знать характеристики полезного ископаемого (бурильность, раскалываемость, твердость, абразивность, взрываемость). Для оценки прочности пользуются классификацией профессора Протодьяконова М. М.:
Категория породы | Степень крепости | Порода | Коэффициент крепости f
Ι | высшая | Плотные и вязкие кварциты и базальты | 20,0
ΙΙΙ | крепкая | Гранит, очень крепкие песчаники и известняки | 10,0
V | средняя | Глинистый сланец | 4,0
VΙΙ | мягкая | Глина | 1,0
ΙX | сыпучая | Песок, мелкий гравий | 0,5
Примечание: 1 f =100кг/см2

## Slide 9
Извлечение полезного ископаемого производят слоями. Уступ – часть разрабатываемого месторождения, ограниченная горизонтальной и наклонной плоскостями. Уступ обслуживается отдельным транспортным горизонтом.
Элементы горной выработки: 1 - верхняя и нижняя площадки; 2 - откос уступа; 3 - бровка вскрыши уступа; 4 - вскрыша; α - угол откоса уступа; β - угол откоса вскрыши; Ну - высота уступа; h - высота подуступа
Подуступ - часть уступа, разделенного горизонтальными площадками, обслуживается транспортными средствами, общими для всего уступа.
Место на уступе или подуступе, где разрабатывают горную породу, называют забоем.
Часть уступа, предназначенная для размещения машин и оборудования, транспортирования горной породы, называется рабочей площадкой.
Часть уступа по длине, подготовленная для производства работ, называется фронтом работ.

## Slide 10
Список литературы :
Авдеев Ю.А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. «Экономика», 2001.
А н т о н о в А. М., Б о ч и н В. А., К а л е ч и ц Е. В. Организация и пла­нирование дорожного строительства. «Транспорт», 1988.
Б а т р а к о в О. Т., С и д е и к о В. М. Организация дорожно-строитель­ных работ. «Транспорт», 1996.
Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. «Наука», 1992.
Галкин И. Г. [и др.]. Технология и организация строительного про­изводства. «Высшая школа», 1999.
Дубровин Е. Н. [и др.]. Организация строительства и эксплуатации городских улиц. «Высшая школа», 2002.
Золотарь И. А. Экономика дорожного строительства и военно-дорож­ных работ. Л., Военная ордена Ленина Академия тыла и транспорта, 1998.
Золотарь И. А. Математические методы в дорожном строительстве. «Транспорт», 2004.
И в а н о в [и др.]. Строительство автомобильных дорог. Ч. I и II. «Транспорт», 1970.
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 423—71. Госстрой СССР. Стройиздат, 2002.
Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения ма­шин в строительстве. Стройиздат, 1999.
Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строи­тельстве. СН 391—68. Госстрой СССР. Стройиздат, 1999.
Орешкин Б. М. [и др.]. Примеры проектирования технологии дорож­но-строительных работ. «Транспорт», 1996.
П а р а у б е к Г. Э. Сетевое планирование и управление. «Экономика»,2000.

## Slide 11
Список литературы :
Авдеев Ю.А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. «Экономика», 2001.
А н т о н о в А. М., Б о ч и н В. А., К а л е ч и ц Е. В. Организация и пла­нирование дорожного строительства. «Транспорт», 1988.
Б а т р а к о в О. Т., С и д е и к о В. М. Организация дорожно-строитель­ных работ. «Транспорт», 1996.
Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. «Наука», 1992.
Галкин И. Г. [и др.]. Технология и организация строительного про­изводства. «Высшая школа», 1999.
Дубровин Е. Н. [и др.]. Организация строительства и эксплуатации городских улиц. «Высшая школа», 2002.
Золотарь И. А. Экономика дорожного строительства и военно-дорож­ных работ. Л., Военная ордена Ленина Академия тыла и транспорта, 1998.
Золотарь И. А. Математические методы в дорожном строительстве. «Транспорт», 2004.
И в а н о в [и др.]. Строительство автомобильных дорог. Ч. I и II. «Транспорт», 1970.
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 423—71. Госстрой СССР. Стройиздат, 2002.
Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения ма­шин в строительстве. Стройиздат, 1999.
Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строи­тельстве. СН 391—68. Госстрой СССР. Стройиздат, 1999.
Орешкин Б. М. [и др.]. Примеры проектирования технологии дорож­но-строительных работ. «Транспорт», 1996.
П а р а у б е к Г. Э. Сетевое планирование и управление. «Экономика»,2000.