## Slide 1: Основы проектирования городских дорог и улиц

## Slide 2: ОПГДиУ Тема 9 Лекция 13
Вертикальная планировка городских территорий

## Slide 3: Основные задачи:
создание рельефа, благоприятствующего размещению и строительству зданий и сооружений;
- обеспечение нормальных продольных уклонов городских улиц и дорог для удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов на территории города;
- устройство стока поверхностных вод с помощью водоотводящих открытых и закрытых систем;
- выполнение частных задач при проектировании и строительстве жилых районов, микрорайонов и кварталов, включая вертикальную планировку неблагоприятных территорий.

## Slide 4: При вертикальной планировке территорий жилых кварталов и микрорайонов осуществляется:
- создание в соответствии с проектом застройки площадок для зданий и сооружений с учетом их конфигурации, назначения и общего композиционного решения планировки и застройки территории;
- обеспечение продольных и поперечных уклонов, удобных для безопасного движения транспорта и пешеходов на проездах, тротуарах, пешеходных дорогах и дорожках, площадках различного назначения, а также для использования их в тех или иных целях;
- устройство сбора и удаления за пределы кварталов или микрорайонов поверхностных дождевых и талых вод;
- размещение на территории квартала или микрорайона избыточных масс грунта, образующихся в результате строительства зданий, сооружений, проездов и подземных коммуникаций, а также при превышении выемок над насыпями в вертикальной планировке территории.

## Slide 8: Наиболее часто вертикальная планировка ведется в такой последовательности:
проектирование сети внутриквартальных или микрорайонных проездов с установлением проектных отметок и уклонов по всем проездам с привязкой их в высотном отношении к лоткам прилегающих улиц;
проектирование участков территории, ограниченных проездами, отметки которых уже известны, либо проездами и границами квартала или микрорайона;
проектирование отметок по зданиям и сооружениям, а также всем элементам территории.

## Slide 9
1) проектирование всей поверхности квартала или микрорайона для установления общих принципов организации рельефа и высотного положения территории по отношению к прилегающим улицам;
2) проектирование на основании принятой общей схемы вертикальной планировки проездов, площадок и всех элементов территории.

## Slide 15: Основные задачи вертикальной планировки территорий зеленых насаждений :
- создание благоприятных условий для общего архитектурно-планировочного решения проектируемой территории;
- сбор и удаление избыточных поверхностных вод во избежание чрезмерного увлажнения почвы, повышения уровня грунтовых вод и возможного заболачивания территории;
- обеспечение трассирования дорог, дорожек и аллей с уклонами, удобными для движения транспорта или пешеходов;
- использование имеющегося почвенного покрова путем сохранения естественного рельефа или в случае изменения естественного рельефа предварительного удаления этого
- покрова и последующего использования его при устройстве газонов и цветников, а также при посадке деревьев и кустарников;
- создание наилучших условий произрастания насаждений с исключением возможности эрозии почв (размыва, обрушения, выветривания), обеспечения сохранности влаги в почве и т. д.

## Slide 17
Откос — это простейший элемент вертикальной планировки территорий при сопряжении поверхностей с перепадом отметок.

## Slide 21
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Косцов А.В., Бахирев И.А., Боровик Е.Н., Мартяхин Д.С., Транспортная планировка городов. Учебное пособие. А-Проджект. М.; 2017, -300с.
Шукуров И.С., Луняков И.Р., Халилов И.Р., Курсовое и дипломное проектирование по градостроительству. Учебное пособие. Издательство Ассоциации строительных вузов. М.; 2015, -328 с.
Овечкин Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт. М.; 2013. – 245 с.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008 Гуревич и др. Справочник проектировщика городских дорог. М., Стройиздат. 1968.
Гохман В.А. и др. Пересечение и примыкание автомобильных дорог: М., высшая школа, 1989. - 319 с.
Меркулов Е.А. Городские дороги. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973.- 456с.
Меркулов Е.А. и др. Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в городах. М., «Высшая школа», 1962. – 265 с.
Милашечкин А.А. и др. Узлы автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1966. – 366с.
Меркулов Е.А. и др. Сборник конструкций городских дорог. М., Стройиздат, 1967.– 186 с.
Озеленение населенных мест: Справочник /Ерохин Г.П. и др., М., «Высшая школа», 1974. – 123 с.
Орнатский Н.П. Проектирование городских скоростных дорог. М., «Высшая школа», 1974.- 123 с.
Информационно – аналитический журнал «Автомобильные дороги» ЗАО «Издательство «Дороги», Москва, комитет по печати РФ, ежемесячник.»