## Slide 1: Естесственная вентиляция шахт

## Slide 2
Естественная тяга в рудниках возникает вследствие разности удельных весов воздуха в вертикальных и наклонных выработках.
Разность удельных весов воздуха создается ввиду разности его температур и в меньшей степени зависит от влажности и химического состава воздуха. Примеры образования естественной тяги.
1. Естественная тяга на рудниках, разрабатывающих месторождения через штольню (рис. 1, а), образуется вследствие разницы удельного веса столбов воздуха АС и В В 1. Зимой вес наружного столба воздуха ВВ' тяжелее столба АС, и воздух в рудник поступает по штольне. Летом вес столба воздуха АС тяжелее веса столба ВВ', и в руднике наблюдается обратное движение воздуха в направлении от устья вертикального ствола к устью штольни.
2 . Естественная тяга возникает тогда, когда имеются два ствола шахты, устья которых расположены на различных уровнях (рис. 1, б). Зимой столб воздуха а'В (как более тяжелый) будет вытеснять из рудника более легкий столб воздуха dC, поэтому ствол аВ будет принимать воздух. Летом движение воздуха в руднике будет обратное.
3. Устья обоих стволов шахт находятся на одном уровне. При этом нет причин, которые вызвали бы разность температур воздуха в обоих стволах, и поэтому естественная тяга отсутствует или очень мала. Могут быть рудники, в которых при данном расположении устьев стволов все же по разным причинам возникает естественная тяга (например, в одном из стволов заметен сильный капеж воды; капающая вода охлаждает воздух и, кроме того, чисто механически увлекает своими каплями частицы воздуха; воздух в этом стволе будет всегда опускаться вниз, а по сухому стволу подниматься вверх).

## Slide 3
4. Естественная тяга возникает даже в том случае, когда имеется только один ствол (например, при его проходке). В этом случае холодный воздух опускается вниз около стенок, а нагретый посередине ствола поднимается вверх.
Рис. 1. Схема образования естественной тяги:
а — при вскрытии месторождения штольней; б — при вскрытии месторождения вертикальными стволами, устья которых расположены на различных уровнях.
Недостаток естественной тяги: непостоянство подаваемого в шахту количества воздуха, так как депрессия естественной тяги, зависящая от температуры поступающего воздуха, может менять свою величину и направление не только в течение года, но и в течение суток. Естественное проветривание по Правилам безопасности разрешается только для шахт, не опасных по газу и пыли, самовозгоранию и взрывам сульфидной пыли.