## Slide 1: Утечка воздуха в шахтах

## Slide 2
Утечками называют часть проходящего через главные и вспомогательные вентиляционные установки шахты воздуха, которая не используется для проветривания действующих горных выработок. Общие утечки воздуха слагаются из внешних утечек (потери в каналах вентиляторов, надшахтных зданиях и других сооружениях на поверхности) и внутренних утечек (потери в действующих подземных выработках).

## Slide 3
Установленные нормы утечек через надшахтное здание, вентиляционные каналы и подземные вентиляционные сооружения зависят от фактического перепада давления (депрессии или компрессии) в месте утечек. Например, через надшахтное здание клетевого ствола (в зависимости от его размеров) при перепаде давления 2 кПа допускаются утечки от 90 до 850 мл/мин.
Утечки возможны на протяжении всего пути вентиляционной струи. Канал вентилятора, надшахтное здание, разного рода перемычки, кроссинги, трещины в целиках, породах кровли, выработанные пространства — это далеко не полный перечень мест возможных утечек воздуха. Общие утечки на отдельных шахтах достигают 25—30% подаваемого в шахту воздуха.

## Slide 4
Основными мерами, которые позволяют уменьшить утечки воздуха, являются:

## Slide 5
- Тщательная герметизация вентиляционных каналов и надшахтных зданий;
- Строгое соблюдение порядка шлюзования на входе и выходе из надшахтных зданий;
- Уменьшение общего аэродинамического сопротивления шахтной вентиляционной сети путем увеличения площади поперечного сечения выработок и уменьшения длины вентиляционной струи;
- Качественное возведение вентиляционных устройств в шахте;
- Своевременная и качественная изоляция выработанного пространства, погашение выработок, засыпка провалов на поверхности, которые связаны с подземными горными выработками;
выбор оптимальных способов проветривания очистных и подготовительных забоев и др.