## Slide 1: Транспортное планирование городов

## Slide 2: Тема 1. Лекция 1 Основные тенденции в дорожном планировании

## Slide 3
Показатель | Годы |  | 
 | 1990 | 2010 | 2014
Численность городского населения |  |  | 
- млн. человек | 109,4 | 105,4 | 106,6
-% | 74% | 74% | 74%
Общее число городов | 1040 | 1100 | 1115
Число городов с населением более 500 тыс.чел. | 22 | 37 | 36
Доля проживающего в них населения, % | 13% | 45% | 44%
Число городов с населением более 1 млн. чел. | 12 | 12 | 15
Доля проживающего в них населения, % | 23% | 29% | 30%
Число посёлков городского типа | 2193 | 1286 | 1200
Численность проживающего в них населения | 12,5% | 7,8% | Нет данных
Численность автомобилей, млн. единиц | 12,7 | 40,7 | 50,5
- в т.ч. легковых | 8,6 | 34,4 | 43,4
Процессы урбанизации и автомобилизации

## Slide 4
Негативные последствия автотранспортной деятельности
Транспортные заторы (задержки в доставке пассажиров и грузов) приводят к ежегодным потерям, оцениваемым в 7-9% ВВП;
Выбросы загрязняющих веществ, рост смертности и заболеваемости (1-2% ВВП);
Дорожно-транспортная аварийность (1-2% ВВП);
Некомпенсируемое разрушение автомобильных дорог (>50% дорог не соответствуют нормативным требованиям) – потери бюджета до 6% ВВП.

## Slide 5: Факторы, определяющие уровень загруженности городских УДС
Уровень
загруженности УДС
Уровень спроса на перевозки
Организация дорожного движения
Планировка дорожной сети
Геометрия отдельных улиц и дорог
Уровень автомобили-зации
Состояние городской экономики
Характер расселения горожан
Потребность в поездках по УДС
Пропускная способность УДС
Расположение центров транспортного тяготения
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
пропускной способности дорог
СПРОС
на поездки по дорожной сети

## Slide 6
Необходимость комплексных подходов к решению транспортных проблем в городах
Устойчивость транспортной системы определяется ее способностью обеспечивать качественное удовлетворение потребностей общества в перевозках при одновременной минимизации негативных воздействий на здоровье населения и составление окружающей среды
Политика, направленная на обеспечение устойчивости городских транспортных систем, получила название «устойчивой городской транспортной политики»
Удовлетворение транспортного спроса
Безопасность, экология, здоровье населения,
качество жизни

## Slide 7: Основные направления государственного регулирования в сфере ОДД и сбалансированного развития территориальных транспортных систем
Цели, задачи и основные принципы государственной политики в обозначенной сфере
Основные направления и методы решения проблем:
    Совершенствование территориально-транспортного планирования
    Развитие улично-дорожных сетей
    Развитие общественного пассажирского транспорта
    Организация городского парковочного пространства
    Введение ограничений на движение автотранспорта
    Совершенствование инженерных средств и методов ОДД
    Оптимизация работы грузового автомобильного транспорта
    Формирование новых стереотипов транспортного поведения населения
    Правовое, институциональное и методическое обеспечение:
    Формирование эффективной системы управления (распределение полномочий между уровнями управления, создание органов управления и их координация)
    Формирования взаимоувязанной системы программных документов и проектной документации
    Организация мониторинга ОДД, экспертизы проектов, подготовка кадров
    Правовое и методическое обеспечение деятельности
    Механизмы реализации положений Концепции и дорожная карта.

## Slide 8
III. Разработка требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа (ПКРТИ)
ПКРТИ – новый документ территориального транспортного планирования (аналог КТС), разрабатываемый в составе и на основании Генеральных планов. Разрабатываются на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия Генерального плана.
Целью разработки ПКРТИ является обеспечение долгосрочного сбалансированного и скоординированного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов, направленных на их устойчивое социально-экономическое развитие. ПКРТИ реализует принципы, закрепленные в Основных направлениях государственного регулирования в сфере ОДД и сбалансированного развития ТТС.
Целевые показатели (индикаторы) ПКРТИ включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры поселения, включая показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. Целевые показатели (индикаторы) устанавливаются по каждому виду транспорта, целям и задачам программы, а также в целом по транспортной инфраструктуре поселения, городского округа.

## Slide 9
Показатели оценки городской транспортной инфраструктуры:
Плотность УДС, в т.ч. магистральной, км/кв.км;
Уровень автомобилизации, авт./1000 жит.;
Удельная площадь УДС, кв.км УДС/кв.км площади города;
Длина условной дорожной полосы, км/кв.км площади города; км/ 1 автомобиль;
Плотность пешеходных зон, км. пешеходных улиц/ км. УДС;
Обеспеченность резидентов-владельцев личного транспорта местами для хранения автомобилей: стационарными; для временной парковки, %;
Безбарьерность транспортной среды, баллы.
Показатели качества обслуживания населения ГОПТ:
Суммарная длина маршрутной сети ГПТ, км ;
Плотность маршрутной сети: общая; наземного; внеуличного транспорта, км/кв.км;
Маршрутный коэффициент;
Доля территории нормативной пешеходной доступности остановочных пунктов ГПТ, в т.ч. для групп маломобильных пассажиров;
Доля транспортной работы внеуличного ГПТ;
Коэффициент пересадочности;
Средний сетевой интервал движения МТС, мин.;
Среднее время поездки, мин;
Коэффициент непрямолинейности маршрутов ГПТ;
Средняя скорость сообщения для наземных и внеуличных видов ГПТ и среднее значение, км/час;
Вероятность отказа в обслуживании;
Доля перегруженных маршрутов ГПТ.
Показатели, характеризующие
качество городской транспортной среды

## Slide 10
Мероприятия по развитию инфраструктуры всех видов транспорта, (воздушный, морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, наземный электрический и внеуличный); созданию мультимодальных транспортно-пересадочных узлов;
Мероприятия по развитию инфраструктуры для обеспечения функционирования легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;
Мероприятия по развитию инфраструктуры немоторизированного передвижения (пешеходного и велосипедного движения);
Комплексные схемы организации дорожного движения (КСОД), включая схемы размещения ИТС;
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог поселений, городских округов;
Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и/или их участков;
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности;
Мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

## Slide 11: Формирование системы документов в сфере территориального транспортного планирования и организации дорожного движения в городах
Генеральный план города
Программа социально-экономического развития региона, города
Комплексная программа развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)
Правила подготовки КСОДД
ПОДД на период эксплуатации
ПОДД на период публичных и массовых мероприятий
ПОДД на период ограничений и ремонтных работ
Методические рекомендации по созданию и развитию единого парковочного пространства
Концепция организации велосипедного движения в городах (на примере Санкт-Петербурга)
Методические рекомендации по применению современных методов ОДД
Методические рекомендации по оценке качества и мониторингу организации дорожного движения
Предложения по системе статистических наблюдений за показателями организации дорожного движения и качества транспортного обслуживания
Предложения по созданию системы «эко-маркировки» транспортных средств (создание зон ограниченного доступа)
Методические рекомендации по разработке ПКРТИ

## Slide 12
Проекты ОДД (ПОДД)
IV. Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения
Документы по ОДД разрабатываются на срок до 15 лет (КСОДД – не менее 15лет) на основе документов территориального планирования, долгосрочных целевых планов и программ, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения.
Комплексные схемы ОДД (КСОДД)
На период эксплуатации объектов капитального строительства
На период массовых мероприятий
На период строительства и ремонта
Документация по ОДД

## Slide 13
Природно-экологический блок
Схема развития городского пассажирского транспорта
Комплексная
схема организации дорожного движения
Проекты организации движения (ПОДД)
Проекты строительства и реконструкции улиц, автомобильных дорог, других объектов транспортной инфраструктуры
Проекты строительства и реконструкции объектов инфраструктуры ГПТ
Схема развития улично-дорожной сети (УДС)
Градостроительство
Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
Проекты строительства зданий и сооружений
Генеральный план города
КПРТИ
Схема внешнего транспорта
Место и задачи КСОД в структуре документов транспортного планирования
Целью разработки КСОД является повышение надежности и эффективности функционирования транспортной системы города (агломерации) на сетевом уровне (в т.ч.- «управление мобильностью»)

## Slide 14
Основные разделы КСОД
Графические материалы:
Топографическая схема мероприятий КСОД;
Сетевая топографическая схема реализации мероприятий КСОД (по этапам);
Картограмма транспортного спроса населения;
Картограмма плотности транспортных потоков;
Картограмма пассажирских корреспонденций;
Картограмма интенсивности пешеходных потоков;
Схема основных маршрутов движения пешеходов в центральной части города;
Схема зон ограничения движения грузового автомобильного транспорта, и др.
Мероприятия КСОД:
Применение АСУДД и элементов ИТС;
Организация движения маршрутного транспорта и обеспечения его приоритета;
Локальная реконструкция улиц и иных объектов ОДД;
Пропуск транзитных потоков и грузового транспорта;
Ограничение въезда ТС на отдельные городские территории;
Канализование движения транспорта;
Совершенствование светофорного регу-лирования;
Организация движения пешеходов и велосипедистов, создание пешеходных зон;
Оптимизация размещения пешеходных переходов;
Оптимизация размещения остановочных пунктов;
Оптимизация скоростного режима;
Организация маршрутного ориентирования;
Реконструкция транспортных развязок;
Организация работы парковочного пространства;
Организация мониторинга ДД, и др.

## Slide 15
1. Основная литература: 1. Косцов А.В. и др. Транспортная планировка городов. Учебное пособие. М.-2018г. -300с.; 2. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. М:, «Академия» 2018 г.- 465 с.; 3. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008; 4. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. СН РК 3.01-01-2013; 5. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. СП РК 3.01-101-2013; 6. Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. –М.Академия, 2008. – 352 с.;
Қосымша әдебиеттер
1. 7. Гуревич и др. Справочник проектировщика городских дорог. М., Стройиздат. 1968. 8. Гохман В.А. и др. Пересечение и примыкание автомобильных дорог: М., высшая школа, 1989. - 319 с. 9. Меркулов Е.А. Городские дороги. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973.-456с. 10. Меркулов Е.А. и др. Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в городах. М., «Высшая школа», 1962. – 265 с. 11. Милашечкин А.А. и др. Узлы автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1966. – 366с. 12. Меркулов Е.А. и др. Сборник конструкций городских дорог. М., Стройиздат, 1967. – 186 с. 13. Озеленение населенных мест: Справочник /Ерохин Г.П. и др., М., «Высшая школа», 1974. – 123 с. 14. Орнатский Н.П. Проектирование городских скоростных дорог. М., «Высшая школа», 1974.- 123 с. 15. Информационно – аналитический журнал «Автомобильные дороги» ЗАО «Издательство «Дороги», Москва, комитет по печати РФ, ежемесячник.»