## Slide 1: Транспортное планирование городов

## Slide 2: Тема 2. Лекция 2 Классификация городских дорог и улиц

## Slide 3
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц
Магистральные дороги: | 
скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях
регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
Магистральные улицы: | 
общегородского значения: непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях
регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
районного значения: | 
транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы
пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ

## Slide 4
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (продолжение)
Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц
Улицы и дороги местного значения: | 
улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения
улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне
пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта
парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей
проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов
велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах - связь в пределах планировочных районов
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ

## Slide 5
Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м
Магистральные дороги: |  |  |  |  |  | 
скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | -
регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | -
Магистральные улицы: |  |  |  |  |  | 
общегородского значения: |  |  |  |  |  | 
непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5
регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0
районного значения: |  |  |  |  |  | 
транспортно-пешеходные | 70 | 3.50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25
пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ

## Slide 6
Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м
Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  | 
улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5
 | 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5
улицы и дороги научно- | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5
производственных, | 40 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5
промышленных и |  |  |  |  |  | 
коммунально-складских |  |  |  |  |  | 
районов |  |  |  |  |  | 
парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | -
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (продолжение)

## Slide 7
Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м
Проезды: |  |  |  |  |  | 
основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0
второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75
Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  | 
основные | - | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту
второстепенные | - | 0,75 | То же | - | 60 | То же
Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  | 
обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | -
изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | -
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (продолжение)

## Slide 8
Общая концепция управления доступом к сети магистральных улиц (на примере жилого района)
1 – магистральная скоростная дорога; 2 – магистральная улица (высокой категории); 3 – магистральная улица более низкой категории; 4 – места доступа к магистралям высших категорий (arterials и freeways); 5 – распределительная улица; 6 – распределительная улица с меньшей шириной проезжей части; 7 – местные проезды жилого района; 8 – места доступа к магистральной УДС

## Slide 9
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
В основу классификации городских улиц и дорог положены транспортные и градостроительные признаки их функционирования и прохождения по территории города или населенного пункта.
Транспортные признаки:
Выполняемая функция в составе улично-дорожной сети;
Обеспеченные условия движения;
Состав участников движения допускаемых на проезжую часть.
Градостроительные признаки:
1.Тип магистрали;
2. Функциональное назначение территории прохождения.

## Slide 10
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Транспортные признаки:
Выполняемая функция в составе улично-дорожной сети:
- обеспечение безопасного и комфортного передвижения с высокими скоростями (функция мобильности) – магистральные улицы и дороги,
- обеспечение связи магистральной сети с местной сетью улиц и дорог, по которым осуществляется доступ к объектам тяготения (земельным участкам и зданиям), а так же внутрирайонных передвижений – распределительные (соединительные) улицы и дороги,
- обеспечение доступа транспорта и немоторизованных участников движения (пешеходов и велосипедистов) к земельным участкам и зданиям различного назначения, являющимися объектами тяготения участников движения (функция доступа) - местные улицы и дороги, проезды.

## Slide 11
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Транспортные признаки:
2. Обеспеченные условия движения:
- безостановочное движение (непрерывное движение) с разделением участников движения на пересечениях в пространстве путем строительства, как правило, полных транспортных развязок в разных уровнях и внеуличных пешеходных переходов с жестким ограничением доступа на магистраль и полной изоляцией от прилегающей застройки – городские автомагистрали,
- безостановочное движение транспортного потока по основному направлению (непрерывное движение) с разделение участников движения на пересечениях в пространстве путем строительства, как правило, неполных транспортных развязок в разных уровнях с ограничением доступа на магистраль – улицы непрерывного движения (скоростная городская дорога),
- регулируемое движение с разделением участников движения на пересечениях во времени с помощью светофорного регулирования – улицы и дороги регулируемого движения,
- саморегулируемое движение с разделением участников движения на пересечениях во времени без средств регулирования в соответствии с правилами дорожного движения – саморегулируемые улицы и дороги.

## Slide 12
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Транспортные признаки:
3. Состав участников движения допускаемых на проезжую часть. Возможны различные вариации ограничений из следующих участников движения:
- легковые автомобили и мотоциклы,
- грузовые автомобили различной грузоподъемности (возможно введение ограничений на движение грузовых автомобилей определенной грузоподъемности, либо полного запрета),
- массовый общественный транспорт автомобильный,
- массовый общественный электротрансопрт (трамвай, троллейбус),
- велосипедисты,
- пешеходы.
Наиболее распространенными являются варианты улиц и дорог предназначенных:
- только для автомобильного транспорта (легкового и грузового),
- для автомобильного транспорта (легкового и грузового) и массового общественного транспорта,
- для автомобильного транспорта и массового общественного транспорта с ограничением грузоподъемности или полным запретом движения грузового транспорта,
- только для легкового транспорта,
- для массового общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов,
- легкового транспорта, велосипедистов и пешеходов,
- только пешеходов и/или велосипедистов.

## Slide 13
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Градостроительные признаки:
1.Тип магистрали. Улично-дорожная сеть городов и населенных пунктов в зависимости состава элементов и взаимоувязки с застройкой подразделяются на:
городские дороги – участки автомобильных дорог, проходящие в пределах города или населенного пункта;
- улицы - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и/или пешеходов, занимающий часть территории в городе или населенном пункте в виде полосы, расположенной между линиями застройки, включающий одну или несколько проезжих частей автомобильной дороги, транспортные инженерные сооружения (тоннели, путепроводы, под- и надземные пешеходные переходы), трамвайные пути, тротуары, газоны, парковки и разделительные полосы при их наличии.

## Slide 14
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
Градостроительные признаки:
2. Функциональное назначение территории прохождения. Важным градостроительным признаком, определяющим условия прохождения улиц и дорог, является функциональное назначение территории, по которой они походят. Так как именно прилегающая застройка формирует транспортную нагрузку на магистраль, определяет объемы и вид участников движения, накладывает территориальные и экологические ограничения.
По типу территории прохождения целесообразно выделить улицы и дороги:
- в исторической застройке (городской центр),
- жилых районов,
- промышленных и коммунально-складских зон,
- общественно-деловых зон,
- рекреационных зон (парки и городские леса),
- территорий нового освоения (вновь осваиваемых территорий).

## Slide 15
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
N п/п | Категория улиц и дорог | Функциональное назначение и основная характеристика улиц и дорог
Опорная улично-дорожная сеть |  | 
1.1 | Скоростные дороги | Обеспечивают межрегиональные связи в международных и национальных транспортных коридорах, скоростные связи Санкт-Петербурга в системе расселения, связи удаленных районов Санкт-Петербурга между собой и с центром Санкт-Петербурга. Проходят с полной изоляцией от прилегающей застройки и подключаются к сети магистральных улиц посредством транспортных развязок в разных уровнях, размещаемых на расстоянии не менее 2000 м друг от друга
1.2 | Магистральные улицы городского значения непрерывного движения | Функциональное назначение и основная характеристика аналогичны категории скоростных дорог. Создаются при планировочной невозможности организации скоростного движения. Подключаются к магистральным улицам регулируемого движения посредством транспортных развязок в разных уровнях, размещаемых на расстоянии не менее 1500 м друг от друга
1.3 | Магистральные улицы городского значения регулируемого движения I класса | Основные транспортные магистрали, связывающие центр Санкт-Петербурга с нецентральными районами и нецентральные районы между собой в обход центра Санкт-Петербурга. Выполняют функцию планировочных осей. Требуется обеспечение возможности пропуска автотранспорта наиболее нагруженного направления в непрерывном режиме

## Slide 16
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
N п/п | Категория улиц и дорог | Функциональное назначение и основная характеристика улиц и дорог
2. Магистральные улицы, не относящиеся к опорной сети |  | 
2.1 | Магистральные улицы городского значения регулируемого движения II класса | Дублируют магистральные улицы городского значения регулируемого движения I класса, обеспечивают связи районов Санкт-Петербурга между собой и с центром Санкт-Петербурга
2.2 | Магистральные улицы районного значения | Обеспечивают связи в пределах районов с магистральными улицами городского значения

## Slide 17
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ
N п/п | Категория улиц и дорог | Функциональное назначение и основная характеристика улиц и дорог
3. Улицы и дороги местного значения, основные проезды |  | 
3.1 | Улицы в жилой застройке | Обеспечивают транспортные и пешеходные связи на территориях жилой застройки, выходы на магистральные улицы районного значения и магистральные улицы городского значения регулируемого движения
3.2 | Главные улицы в районах индивидуальной и малоэтажной застройки | Осуществляют связь жилой и общественно-деловой зон в районах индивидуальной и малоэтажной застройки. Имеют выход на магистральные улицы районного значения и магистральные улицы городского значения регулируемого движения
3.3 | Улицы местного значения в районах индивидуальной и малоэтажной застройки | Обслуживают связи внутри территории жилой и общественно-деловой зон района индивидуальной и малоэтажной застройки. Имеют выход на главную улицу или магистрали районного значения. Могут выходить на магистральные улицы городского значения регулируемого движения
3.4 | Улицы промышленных и коммунально-складских зон | Обеспечивают транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон. Имеют выход на магистральные улицы районного значения и магистральные улицы городского значения регулируемого движения
3.5 | Внутриквартальные проезды | Обеспечивают подъезды к отдельным земельным участкам внутри элемента планировочной структуры
3.6 | Пешеходные улицы | Обслуживают интенсивные пешеходные связи, в том числе внутри элемента планировочной структуры
3.7 | Велосипедные дорожки | Обеспечивают проезд на велосипедах по свободным от других видов транспорта и пешеходного движения трассам

## Slide 18
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯКЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (предлагаемая)
Функциональный тип улиц и дорог | Основное назначение | Доступ к основной проезжей части | Категория
Магистральные городские улицы и дороги |  |  | 
Улицы: |  |  | 
Магистральная улица непрерывного движения (УМНД) | Основные транспортно-планировочные оси, главные элементы планировочно - функциональной структуры города, поселения. Скоростные транспортные связи между жилыми и промышленными районами, общественными центрами. Выходы на внешние автомагистрали и скоростные автомобильные дороги, к аэропортам, зонам массового отдыха и поселениям системы агломерации. | Доступ с магистральных и распределительных улиц и дорог через развязки в разных уровнях и примыкания. Доступ с местных улиц и дорог возможен на местные или боковые проезды этой улицы. Непосредственный въезд и выезд от объектов на основную проезжую часть, как правило, не допускается. Пересечения в одном уровне запрещены. | IГВ
Магистральная улица регулируемого движения (УМРД) | Транспортно-планировочные оси города, основные элементы планировочно-функциональной структуры города, поселения. Транспортные связи между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. | Доступ с магистральных и распределительных улиц и дорог через развязки в разных уровнях, перекрестки со светофорным регулированием и примыкания. Возможен ограниченный доступ с местных улиц и дорог. Непосредственный въезд и выезд от объектов на проезжую часть, как правило, ограничен. | IIГ, IIIГ
Городские дороги: |  |  | 
Городская автомагистраль (АГ) | Скоростные транспортные связи международного, федерального и регионального уровней, а также удаленных планировочных районов. Продолжение внешних автомагистралей на территории города, поселения. | Доступ с магистральных и распределительных улиц и дорог только через развязки в разных уровнях. Не обслуживают объекты прилегающей территории, изолированы от застройки. | IГА
Скоростная городская дорога (ДГС) | Скоростные транспортные связи межрегиональные и региональные, между жилыми и промышленными районами, общественными центрами. Выходы на внешние автомагистрали и скоростные автомобильные дороги, к аэропортам, зонам массового отдыха и поселениям в системе агломерации. | Доступ с магистральных и распределительных улиц и дорог через развязки в разных уровнях и примыкания. Изолированы от застройки, не имеют непосредственного доступа от объектов прилегающей территории. | IГБ
Магистральная городская дорога обычная (ДГМО) | Транспортные связи региональные, между жилыми и промышленными районами, выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, зонам массового отдыха и поселениям в системе агломерации. Продолжение внешних автомобильных дорог. | Доступ с магистральных и распределительных улиц и дорог через перекрестки со светофорным регулированием, примыкания, развязки в разных уровнях. | IВ, II

## Slide 19
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯКЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (предлагаемая)
Распределительные улицы и дороги |  |  | 
Распределительные улицы: |  |  | 
- жилых районов, общественно-деловых и торговых зон (УРЖ) | Основные оси планировочной структуры жилых районов города, поселения. Транспортные связи жилых, общественно-деловых и торговых районов и зон. Сбор и распределение транспортных потоков между магистральными и местными улицами и дорогами. | Доступ с магистральных и местных улиц через перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ к объектам на улице, не имеющим возможности транспортного обслуживания с других улиц. | IIIГ
- производственных зон (УРП) | Основные оси планировочной структуры производственных районов и зон города, поселения. Транспортные связи производственных районов и зон. Сбор и распределение транспортных потоков между магистральными и местными улицами и дорогами. | Доступ с магистральных и местных улиц через перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ к объектам на улице, не имеющим возможности транспортного обслуживания с других улиц. | IIIГ
Распределительная городская дорога (ДГР) | Сбор и распределение транспортных потоков между магистральными и местными дорогами и улицами. Выход на внешние автомобильные дороги. Продолжение внешних автомобильных дорог. | Доступ с магистральных и местных дорог и улиц через перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ к одиночным объектам, расположенным на дороге, не имеющим возможности транспортного обслуживания с других улиц и дорог. | II,III
Местные улицы и дороги |  |  | 
Местные улицы: |  |  | 
- жилые улицы (УЖ) | Транспортные и пешеходные связи внутри районов для обеспечения доступа к зданиям и земельным участкам. Выход на распределительные улицы и дороги, магистральные улицы регулируемого движения. | Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ объектов и земельных участков к проезжей части. | IVГ, VГ
- общественно-деловых и торговых зон (УТ) | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к зданиям и земельным участкам (торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным учреждениям и др.). Выход на магистральные и распределительные улицы. | Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ объектов и земельных участков к проезжей части. | IVГ, VГ

## Slide 20
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯКЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (предлагаемая)
Местные улицы: |  |  | 
- производственных зон (УП) | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон и районов, выход на распределительные улицы и дороги. | Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ объектов и земельных участков к проезжей части. | IVГ
Проезды: |  |  | 
- жилых районов (ПЖ) | Транспортные и пешеходные связи в пределах отдельных планировочно-функциональных элементов жилых районов. | Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ объектов к проезду. | VГ
- общественно-деловых и торговых зон (ПТ) | Транспортные и пешеходные связи в пределах отдельных планировочно-функциональных элементов общественно-деловых и торговых зон. | Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ объектов к проезду. | VГ
- производственных зон (ПП) | Транспортные и пешеходные связи в пределах отдельных планировочно-функциональных элементов производственных (промышленных и коммунально-складских) зон. | Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ объектов к проезду. | VГ
- парковые (ПР) | Транспортные, пешеходные и велосипедные связи в пределах парков и лесопарков. | Непосредственный доступ объектов, обслуживающих парк или лесопарк. | VГ
Пешеходные улицы (УП) | Связи немоторизованных участников движения (пешеходов и велосипедистов) с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. | Доступ транспортных средств запрещен. Разрешено движение машин, обслуживающих улицу и прилегающую территорию. | VIГ

## Slide 21
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯКЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (предлагаемая) – доступ участников движения
Функциональный тип улиц и дорог | Стоянка транспортных средств | Остановка транспортных средств | Движение |  |  |  |  | 
 |  |  | Легкового транспорта | Общественного пассажирского транспорта | Грузового транспорта | Велосипедистов | Пешеходов | Пешеходов через проезжую часть в одном уровне
Магистральные городские улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  | 
Улицы: |  |  |  |  |  |  |  | 
Улица непрерывного движения (УМНД) | Запрещена | Запрещена | Основное назначение | Основное назначение. | Допускается | Допускается по изолированным велодорожкам | Основное назначение | Не допускается. Пешеходные переходы только в разных уровнях
Магистральная улица регулируемого движения (УМРД) | Запрещена на основном проезде, допускается на местных проездах с выделением полосы для стоянки | Разрешена | Основное назначение | Основное назначение. | Допускается | Допускается по изолированным велодорожкам | Основное назначение | Допускается. Пешеходные переходы регулируемые или в разных уровнях
Городские дороги: |  |  |  |  |  |  |  | 
Городская автомагистраль (АГ) | Запрещена | Запрещена | Основное назначение | Допускается, экспрессы и скоростные маршруты | Основное назначение | Не допускается | Не допускается | Не допускается. Пешеходные переходы только в разных уровнях
Скоростная городская дорога (ДГС) | Запрещена | Запрещена | Основное назначение | Допускается, экспрессы и скоростные маршруты | Основное назначение | Не допускается | Не допускается | Не допускается. Пешеходные переходы только в разных уровнях
Магистральная городская дорога обычная (ДГМО) | Запрещена | Разрешена | Основное назначение | Допускается. | Основное назначение | Допускается по изолированным велодорожкам | Допускается по пешеходным дорожкам | Допускается. Пешеходные переходы регулируемые или в разных уровнях

## Slide 22
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯКЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (предлагаемая) – доступ участников движения
Функциональный тип улиц и дорог | Стоянка транспортных средств | Остановка транспортных средств | Движение |  |  |  |  | 
 |  |  | Легкового транспорта | Общественного пассажирского транспорта | Грузового транспорта | Велосипедистов | Пешеходов | Пешеходов через проезжую часть в одном уровне
2. Распределительные улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  | 
Улицы: |  |  |  |  |  |  |  | 
- жилых районов, общественно-деловых и торговых зон (УРЖ) | Разрешена в случае устройства полосы для стоянки | Разрешена | Основное назначение | Основное назначение | Допускается, могут вводиться ограничения на отдельных участках | Допускается по велодорожкам | Основное назначение | Допускается. Пешеходные переходы регулируемые или в разных уровнях, нерегулируемые запрещены, кроме переходов около кольцевых пересечений
- производственных зон (УРП) | Разрешена в случае устройства полосы для стоянки | Разрешена | Основное назначение | Основное назначение | Основное назначение | Допускается по велодорожкам | Основное назначение | Допускается. Пешеходные переходы регулируемые или в разных уровнях, нерегулируемые запрещены, кроме переходов около кольцевых пересечений
Распределительная городская дорога (ДГР) | Разрешена в случае устройства полосы для стоянки | Разрешена | Основное назначение | Допускается. | Основное назначение | Допускается по изолированным велодорожкам | Допускается по пешеходным дорожкам | Допускается. Пешеходные переходы регулируемые или в разных уровнях, возможны нерегулируемые пешеходные переходы в одном уровне.

## Slide 23
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯКЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (предлагаемая) – доступ участников движения
Функциональный тип улиц и дорог | Стоянка транспортных средств | Остановка транспортных средств | Движение |  |  |  |  | 
 |  |  | Легкового транспорта | Общественного пассажирского транспорта | Грузового транспорта | Велосипедистов | Пешеходов | Пешеходов через проезжую часть в одном уровне
3. Местные улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  | 
Улицы: |  |  |  |  |  |  |  | 
- жилые улицы (УЖ) | Разрешено с обязательным устройством полосы для стоянки | Разрешено | Основное назначение | Допускается | Не допускается. Разрешено для транспорта, обслуживающего территорию и улицу. Транзитное движение запрещено. | Допускается, велодорожки могут быть совмещены с проезжей частью | Основное назначение | Допускается. Нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы в одном уровне
- общественно-деловых и торговых зон (УТ) | Разрешено с обязательным устройством полосы для стоянки | Разрешено | Основное назначение | Допускается | Допускается для доступа к объектам тяготения. | Допускается по велодорожкам | Основное назначение | Допускается. Нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы в одном уровне
- производственных зон (УП) | Разрешена | Разрешена | Основное назначение | Допускается | Основное назначение | Допускается по изолированным велодорожкам | Допускается по тротуарам | Нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы в одном уровне

## Slide 24
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯКЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ (предлагаемая) – доступ участников движения
Функциональный тип улиц и дорог | Стоянка транспортных средств | Остановка транспортных средств | Движение |  |  |  |  | 
 |  |  | Легкового транспорта | Общественного пассажирского транспорта | Грузового транспорта | Велосипедистов | Пешеходов | Пешеходов через проезжую часть в одном уровне
3. Местные улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  | 
Проезды: |  |  |  |  |  |  |  | 
- жилых районов (ПЖ) | Разрешена | Разрешена | Основное назначение | Не допускается | Не допускается Разрешено для транспорта, обслуживающего территорию и проезд. | Допускается | Допускается | Нерегулируемые пешеходные переходы
- общественно-деловых и торговых зон (ПТ) | Разрешена | Разрешена | Основное назначение | Не допускается | Допускается для доступа к объектам тяготения | Допускается | Допускается | Нерегулируемые пешеходные переходы
- производственных зон (ПП) | Разрешена. В случае однополосного движения запрещена | Разрешена | Основное назначение | Не допускается | Основное назначение | Допускается по изолированным велодорожкам | Допускается по тротуарам или пешеходным дорожкам | Нерегулируемые пешеходные переходы
- парковые (ПР) | Запрещена | Запрещена | Не допускается | Не допускается | Не допускается. Разрешено для транспорта, обслуживающего территорию и дорогу. | Основное назначение | Основное назначение | Допускается
Пешеходные улицы (УП) | - | - | Не допускается | Допускается для маршрутного транспорта с фиксированной траекторией движения | Не допускается. Разрешено для транспорта, обслуживающего территорию и улицу | Допускается, за исключением специальных случаев | Основное назначение | Нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы в одном уровне

## Slide 25
Техническая классификация городских улиц и дорог (предлагаемая)
Класс городских улиц и дорог | Категория городских улиц и дорог | Основные параметры |  |  | 
 |  | Расчетная скорость, км/час | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Эффективная ширина тротуаров, м
Городская автомагистраль | IГА | 130,120,110 | 3,75 | 4-8 | -
Скоростные городские дороги | IГБ | 110, 100, 90 | крайняя правая 3,75, остальные 3,5 | 4-8 | -
Улицы непрерывного движения | IГВ | 90, 80, 70 | крайняя правая 3,75, остальные 3,5 | 4-8 (без учёта боковых проездов) | По расчету, но не менее 3 м
Улицы регулируемого движения | IIГ | 80, 70, 60 | Крайняя правая 3,75, остальные 3,5 | 4-8 (без учёта боковых проездов) | По расчету, но не менее для улиц 4,5 м, для дорог – 1,5м
 | IIIГ | 70, 60, 50 | Крайняя правая 3,75, остальные 3,25-3,5 | 2-6 (без учёта боковых проездов) | По расчету, но не менее для улиц 3,0 м, для дорог – 1,5м
 | IVГ | 50, 40, 30 | 3,0 | 2-4 | По расчету, но не менее 1,5 м
 | VГ | 30 | 3,0 – без тротуара 2,75 – с тротуаром 3,5 – в жилой застройке при высоте зданий более 8 этажей | 1-2 | По расчету, но не менее 1,0 м
Пешеходные улицы (зоны) | VIГ | - | 0,75 м | Не менее 6 | По расчету, но не менее 4,5 м

## Slide 26
1. Основная литература: 1. Косцов А.В. и др. Транспортная планировка городов. Учебное пособие. М.-2018г. -300с.; 2. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. М:, «Академия» 2018 г.- 465 с.; 3. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008; 4. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. СН РК 3.01-01-2013; 5. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. СП РК 3.01-101-2013; 6. Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. –М.Академия, 2008. – 352 с.;
Қосымша әдебиеттер
1. 7. Гуревич и др. Справочник проектировщика городских дорог. М., Стройиздат. 1968. 8. Гохман В.А. и др. Пересечение и примыкание автомобильных дорог: М., высшая школа, 1989. - 319 с. 9. Меркулов Е.А. Городские дороги. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973.-456с. 10. Меркулов Е.А. и др. Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в городах. М., «Высшая школа», 1962. – 265 с. 11. Милашечкин А.А. и др. Узлы автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1966. – 366с. 12. Меркулов Е.А. и др. Сборник конструкций городских дорог. М., Стройиздат, 1967. – 186 с. 13. Озеленение населенных мест: Справочник /Ерохин Г.П. и др., М., «Высшая школа», 1974. – 123 с. 14. Орнатский Н.П. Проектирование городских скоростных дорог. М., «Высшая школа», 1974.- 123 с. 15. Информационно – аналитический журнал «Автомобильные дороги» ЗАО «Издательство «Дороги», Москва, комитет по печати РФ, ежемесячник.»