## Slide 1: Транспортное планирование городов

## Slide 2: Тема 4. Лекция 4 Көшелердің көлденең бейінін жобалау

## Slide 3: Транспортно-дорожная сеть
планировочный каркас города, состоящий из улично-дорожной сети (УДС), из внеуличной системы, сооружений внешнего и внутреннего городского транспорта.
Принципы проектирования:
удобная, быстрая и безопасная развязка;
определение объёма интенсивности и характера движения грузового, легкового и общественно-пассажирского транспорта;
распределение грузоперевозок между различными видами транспорта;
дифференциация по видам и скоростям транспорта;
выбор общественно-пассажирского транспорта на основании расчетов пассажиропотоков, дальности и временных характеристик;
установление состава и типов транспорта.

## Slide 4: Улично-дорожная сеть
это система, предназначенная для пропуска городского движения, отвода поверхностных вод, прокладки инженерных сетей (в элементах поперечного профиля).
Черная линия или линия фактической поверхности земли – это линия, соединяющая отметки поверхности земли по оси дороги.
Красная линия или проектная линия – линия, соединяющая отметки оси земляного полотна.
Рабочая отметка – разница между отметкой оси земляного полотна и отметкой земли по оси дороги.

## Slide 5: Продольный профиль
Продольным профилем дороги называют развернутое в плоскости чертежа изображение продольного разреза дороги по ее оси с отметками точек естественной поверхности земли и точек проектной линии.
Сетка любого продольного профиля состоит из трех частей:
фактических данных – результатов разбивки и нивелирования пикетажа;
проектных данных в горизонтальной плоскости (в плане) – результатов расчета элементов трассы и круговых кривых;
проектных данных в вертикальной плоскости (в профиле) –результатов расчета длин проектных прямых, их уклонов и вертикальных кривых, сопрягающих наклонные линии.

## Slide 6: Продольный профиль
Продольный профиль строится в такой последовательности:
Вычерчивают сетку профиля
В графе «Расстояния» строят 100-метровые отрезки (пикеты) и плюсовые точки в горизонтальном масштабе профиля.
В графе «Пикеты» подписывают номера пикетов №1, №2, №3 и т.д.
В графе «Отметки земли» выписывают из «Журнала нивелирования трассы»
Определяют высоту верхней линии сетки профиля, от которой будут откладываться фактические высоты осевых точек трассы – условный горизонт УГ.
От линии УГ вверх откладывают в принятом вертикальном масштабе профиля на соответствующих линиях отрезки, равные разности высот точек трассы и условного горизонта.
В графе «План трассы» проводят среднюю линию – вытянутую ось дороги.

## Slide 7: Поперечный профиль
изображение в уменьшенном масштабе сечения дороги вертикальной плоскостью, проведенной перпендикулярно к оси автомобильной дороги.
В поперечном профиле рабочие отметки показывают высоту насыпи и глубину выемки. Ниже проектной линии наносят: рабочие отметки выемок, условные обозначения искусственных сооружений.
Верхняя часть земляного полотна на участках проезжей части и обочин должна иметь поперечный уклон для быстрого сброса воды. Поперечный профиль дороги может быть:
- двухскатным – с уклонами, симметрично нисходящими от оси дороги к бровкам земляного полотна;
- односкатными – с уклоном, нисходящим от одной бровки земляного полотна к другой.

## Slide 8: Поперечный профиль
Ось автомобильной дороги – это условная линия, проходящая по середине проезжей части или разделительной полосе.
Проезжая часть – основной элемент дороги, по которой непосредственно происходит движение транспортных средств.
Кромка проезжей части представляет собой продольную линию, отделяющую проезжую часть от обочины. Продольная полоса проезжей части, по которой происходит движение транспортных средств в один ряд, представляет собой полосу движения, ширина полосы движения устанавливается (по СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

## Slide 9: Поперечный профиль
Обочина – боковая полоса земляного полотна с каждой стороны между бровками и кромкой проезжей части.
Линия сопряжения поверхности откоса и обочины называется бровкой земляного полотна.
Ширина земляного полотна – это расстояние между бровками земляного полотна, она включает в себя проезжую часть и две обочины, разделительную полосу при наличии.
Берма – это узкая полоса от основания насыпи до боковой канавы, прерывающая линию откосов земельного полотна при большой крутизне в целях защиты от оползания под собственным весом.

## Slide 10: Факторы, влияющие на выбор территории
климатические условия
рельеф
гидрологические условия
геологические условия
гидрогеологические условия
санитарно-гигиенические условия
обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями
ландшафтная и рекреационная оценка.

## Slide 11
Лощина - вытянутое углубление, понижающееся в одном направлении; имеет скаты с чётко выраженным верхним перегибом - бровкой. К разновидностям лощин относятся: долины, ущелья, овраги, балки, каньоны
Хребет - линейно вытянутое возвышение, постепенно понижающееся к одному или обоим своим концам
Гора - значительное куполообразное или коническое возвышение с более или менее явно выраженным основанием - подошвой
Котловина - замкнутая чашеобразная впадина обычно с пологими скатами
Рельеф - совокупность неровностей земной поверхности, слагающихся из разнообразных элементарных форм различного порядка
Седловина - понижение на гребне хребта между двумя смежными вершинами; к ней с двух противоположных направлений, поперечных хребту, подходят своими верховьями лощины

## Slide 12
Иллюстрация форм рельефа местности

## Slide 13: Виды рельефа городской территории
равнинный (ровный) – слабо выраженный, без холмов, оврагов, типичный для болотистой местности, лугов, степей, с крутизной склонов 0,4-3%;
средний – с холмами, небольшими долинами и котловинами: слабо пересеченный с крутизной склонов 3-6% и пересеченный – с крутизной 6-10%;
сложный – с резко выраженными крутыми скатами и холмами: сильно пересеченный с крутизной склонов 10-20% и горный рельеф – с крутизной более 20%.

## Slide 14: Расчетные параметры УДС городских и сельских поселений
Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Наибо- льший продоль- ный уклон, ‰ | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Магистральные городские дороги: |  |  |  |  | 
1-го класса | 130-110- 90 | 40-45-55 | 3,75- 3,50 | 4-10 | -
2-го класса | 90 80-70 | 55 60-65 | 3,75-3,50 3,75-3,25 | 4-8 | -
Магистральные улицы общегородского значения: |  |  |  |  | 
1-го класса | 90 80-70 | 55 60-65 | 3,75-3,50 3,75-3,25 | 4-10 | 4,5
2-го класса | 80-70-60 | 60-65-70 | 3,75-3,25 | 4-10 | 3,0
3-го класса | 70-60-50 | 65-70-70 | 3,75-3,25 | 4-6 | 3,0
Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  | 
Магистральные улицы районного значения | 70-60-50 | 60-70-70 | 3,75-3,25 | 2-4 | 2,25
Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  | 
улицы в зонах жилой застройки | 50-40-30 | 80-80-80 | 3,5-3,0 | 2-4 | 2,0
улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50-40-30 | 80-80-80 | 3,5-3,0 | 2-4 | 2,0
улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 60 | 3,5 | 2-4 | 2,0
Пешеходные улицы и площади: |  |  |  |  | 
Пешеходные улицы и площади | - | 50 | По расчету | По расчету | По проекту
Сельское поселение |  |  |  |  | 
Основные улицы | 60 | 70 | 3,5-3,0 | 2-4 | 2,25-1,0
Местные улицы | 40 | 80 | 3,0 | 2 | 1,5
Проезды | 30 | 80 | 4,5 | 1 | -

## Slide 15: Вертикальная планировка
Проекты вертикальной планировки разрабатываются в одну или в две стадии.
На первой стадии:
- составляют проектное задание,
- разрабатывают предложения по изменению рельефа в соответствие с архитектурно-планировочным заданием и инженерно-техническими требованиями,
документы сопровождаются подсчетом земляных работ и сметно-финансовым расчетом.
На второй стадии добавляются рабочие чертежи и подробная сметная документация.

## Slide 16
1. Основная литература: 1. Косцов А.В. и др. Транспортная планировка городов. Учебное пособие. М.-2018г. -300с.; 2. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. М:, «Академия» 2018 г.- 465 с.; 3. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008; 4. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. СН РК 3.01-01-2013; 5. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. СП РК 3.01-101-2013; 6. Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. –М.Академия, 2008. – 352 с.;
Қосымша әдебиеттер
1. 7. Гуревич и др. Справочник проектировщика городских дорог. М., Стройиздат. 1968. 8. Гохман В.А. и др. Пересечение и примыкание автомобильных дорог: М., высшая школа, 1989. - 319 с. 9. Меркулов Е.А. Городские дороги. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973.-456с. 10. Меркулов Е.А. и др. Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в городах. М., «Высшая школа», 1962. – 265 с. 11. Милашечкин А.А. и др. Узлы автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1966. – 366с. 12. Меркулов Е.А. и др. Сборник конструкций городских дорог. М., Стройиздат, 1967. – 186 с. 13. Озеленение населенных мест: Справочник /Ерохин Г.П. и др., М., «Высшая школа», 1974. – 123 с. 14. Орнатский Н.П. Проектирование городских скоростных дорог. М., «Высшая школа», 1974.- 123 с. 15. Информационно – аналитический журнал «Автомобильные дороги» ЗАО «Издательство «Дороги», Москва, комитет по печати РФ, ежемесячник.»