## Slide 1: ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОРОГ, МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## Slide 2: 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Параметр – это величина, характеризующая какое-либо основное свойство дороги, процесса. Например, ширина проезжей части, радиус кривой в плане и т.д.
Характеристика – понятие, близкое к понятию параметра. Означает описание характерных, отличительных качеств предмета или явления. Например, шероховатость дорожного покрытия.
Показатель – величина или оценка, по которой можно сравнивать и судить о количественных или качественных достоинствах предмета или явления.
Критерий – количественный или порядковый показатель, выражающий предельную меру оцениваемого параметра или характеристики при выборе принимаемого решения. Другими словами, это мерило оценки или суждения.

## Slide 3
Технические и технико-эксплуатационные качества или характеристики автомобильной дороги (ТЭК АД и ТЭХ АД) – это характеристики надежности и работоспособности дороги как искусственного сооружения и его технического состояния в процессе эксплуатации.
К ним относятся:
прочность дорожной одежды, ровность;
шероховатость и сцепные качества покрытий;
устойчивость земляного полотна;
показатели наличия инженерного оборудования и обустройства (знаков, ограждений, автобусных остановок, автозаправочных станций, мотелей) и т.д.
В относительной форме технические параметры и характеристики оценивают системой относительных коэффициентов – показатели прочности, ровности, сцепных качеств и т.д.

## Slide 4
Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги (ТЭС АД) – это комплекс фактических параметров и характеристик технического уровня (ТУ) и эксплуатационного состояния (ЭС) на момент обследования и оценки, обеспечивающих ее потребительские свойства.
Транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги (ТЭП АД) – это показатели свойств дороги как транспортного сооружения и ее потребительских свойств, то есть тех свойств, которыми должна обладать дорога, чтобы удовлетворять запросы пользователей, потребителей дорожных услуг.
К ТЭП АД относят:
обеспеченную дорогой скорость;
удобство и безопасность движения;
пропускную способность и уровень загрузки дороги движением;
допустимую осевую нагрузку и общую массу автомобилей;
эргономические, эстетические и экологические свойства дороги и др.

## Slide 5
Потребительские свойства дороги – совокупность ее транспортно-эксплуатационных показателей, непосредственно влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей дорог и влияние на окружающую среду.
К потребительским свойствам относятся обеспеченные дорогой:
скорость и непрерывность;
безопасность и удобство движения;
пропускная способность и уровень загрузки движением;
способность пропускать автомобили и автопоезда с разрешенными для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;
экологическая безопасность, эстетические и другие свойства.
Транспортно-эксплуатационные показатели дороги зависят, в первую очередь, от ее технических и технико-эксплуатационных характеристик.

## Slide 6
Технико-экономические показатели дороги (ТЭкП АД) – это технико-экономические показатели совместной работы автомобильного транспорта и данной дороги.
К ним относят:
среднюю скорость транспортного потока;
производительность автомобилей;
расход топлива и износ шин;
себестоимость перевозок;
количество дорожно-транспортных происшествий на дороге и т.д.
Дорожные условия – совокупность геометрических параметров, транспортно-эксрлуатационных качеств дороги, дорожных покрытий, элементов обустройства и обстановки, непосредственно влиящих на условия дорожного движения.
Транспортный поток — это упорядоченное транспортной сетью движение транспортных средств.

## Slide 7: 2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГ
Для того чтобы оценить соответствие состояния автомобильной дороги и всех ее элементов, требованиям автомобильного транспорта необходимо иметь систему объективных показателей, в которой можно выделить три основные группы показателей, характеризующих:
транспортную работу АД;
технико-эксплуатационные качества дорожной одежды;
безопасность движения на дороге.

## Slide 8
К первой группе относятся:
эксплуатационный коэффициент обеспеченности расчетной скорости;
пропускная способность;
уровень загрузки дороги движением.
Ко второй группе:
коэффициент запаса прочности дорожной одежды;
коэффициент ровности;
коэффициент относительного сцепления колес с покрытием;
показатель дефектности покрытия.
К третей группе:
коэффициенты происшествий:
аварийности (Кав);
безопасности.

## Slide 9
Важной характеристикой качества дороги служит ее оснащенность инженерным оборудованием и обустройством, к которым относят:
технические средства организации движения (ограждения, разметку, знаки, освещение);
защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, заборы, галереи, противолавинные и другие сооружения);
здания и сооружения автосервиса и автотранспортной службы (мотели, кемпинги, площадки отдыха, пункты питания, АЗС, СТО, автобусные остановки, автовокзалы).

## Slide 10
Эксплуатационный коэффициент обеспеченности расчетной скорости – отношение фактической максимальной скорости одиночного автомобиля на каждом участке V фmax к расчетной скорости для дороги данной категории и рельефа местности VР, принятой в соответствии со СНиП РК 3.03-09-2006*,
Кр. сэ = V фmax / VР
В благоприятных условиях (отсутствие дождя, снегопада, метели, гололеда, сильного ветра, пыльной бури, тумана) дорога должна обеспечивать значение Крсэ ≥1.
В неблагоприятных погодно-климатических условиях допускается снижение обеспечиваемой скорости, но не более чем на 25% в осенне-весенний и зимний периоды (Крсэ ≥ 0,75) и, как исключение, не более чем на 50% во время сильных дождей, туманов, пыльных бурь, штормовых ветров, гололеда, метелей и сильных снегопадов (Кр.сэ ≥ 0,5).

## Slide 11
Условия погоды благоприятные – сухо, ясно, отсутствие ветра или ветер со скоростью до 10 м/с, отсутствие тумана, относительная влажность воздуха до 90 %, температура воздуха в пределах от -30°С до +30°С в тени.
Условия погоды неблагоприятные – отдельное и совместное действие следующих факторов: осадки в виде дождя или снегопада интенсивностью до 0,1 мм/мин, метель со скоростью более 3 м/с, ветер со скоростью более 10 м/с, туман с метеорологической дальностью менее 500 м, относительная влажность воздуха более 90 %, положительная и отрицательная температура воздуха от ±30°С до ±40°С в тени.
Условия погоды особо неблагоприятные – осадки в виде дождя и снегопада интенсивностью более 0,1 мм/мин, гололедица и гололед, метель со скоростью ветра более 9 м/с, ветер со скоростью более 20 м/с, туман видимостью менее 200 м, температура воздуха летом выше 40°С в тени и зимой ниже -40°С.

## Slide 12
Пропускная способность автомобильной дороги - максимальное число автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги в единицу времени.
Уровень загрузки дороги движением – отношение фактической интенсивности движения, приведенной к легковому автомобилю N (авт./ч), к пропускной способности Р (авт./ч)
Z = N/P.
Показатель прочности дорожной одежды – коэффициент запаса прочности, т.е. отношение фактического модуля упругости дорожной одежды Еф к требуемому модулю упругости по интенсивности и составу движения на период оценки Етр,
Коэффициент запаса прочности
Кз.пр.= [Еф] / Етр ≥1
Показатель ровности дорожных покрытий, или коэффициент ровности – отношение предельно допустимой ровности [S] для дороги данной категории, типа покрытия и интенсивности движения к фактической ровности Sф,
КР = [S] / SФ ≥ 1.

## Slide 13
Коэффициент относительного сцепления колес с покрытием (коэффициент скользкости), - отношение фактического коэффициента сцепления φФ к допустимому [φн]
Кс= φф / [ φн] > 1.
Показатель дефектности покрытий определяет деформативные и прочностные свойства, которые можно характеризовать наличием разрушений и деформаций на единице площади.
Дефект – это каждое отдельное несоответствие дороги установленным требованиям.
Метод вычисления показателя дефектности основан на относительной оценке числа и весомости дефектов, учитываемых коэффициентом

## Slide 14
где: т – суммарное число дефектов в выборке;
di, - число дефектов данного вида в выборке;
bi – коэффициент весомости дефекта данного вида, %;
n – объем выборки.
Метод дефектов нашел применение для оценки качества покрытия, земляного полотна, мостов, эксплуатационного содержания дорог.

## Slide 15
Показатели безопасности движения – коэффициенты происшествий И, аварийности Кав. и безопасности Кбез.
Для участка дороги коэффициент происшествий ДТП (1 млн авт.-км)
И =106 A/365LNn,
где: А – число происшествий в год; L – длина участка, км; N – среднегодовая суточная интенсивность движения (принимают по данным учета движения), авт./сут; n – число лет, за которые произошло А происшествий.

## Slide 16
Степень опасности участка дороги может характеризоваться также итоговым коэффициентом аварийности, представляющим собой произведение частных коэффициентов, учитывающих влияние отдельных элементов плана и профиля дороги:
Кит = К1К2...К17,
где К1, К2, ..., К17 – частные коэффициенты, равные отношению числа дорожно-транспортных происшествий на участке при том или ином параметре элемента плана и профиля дороги к числу дорожно-транспортных происшествий на эталонном горизонтальном прямом участке дороги с проезжей частью шириной 7,5 м, шероховатым дорожным покрытием и укрепленными обочинами.

## Slide 17
Коэффициентом безопасности Кбез называется отношение максимальной скорости движения, обеспечиваемой тем или иным участком дороги υ к максимально возможной скорости въезда автомобилей на этот участок υвх:
Кбез = υ/υвх.
Участки дорог оценивают по степени опасности для движения, исходя из следующих значений коэффициентов безопасности: