## Slide 1: Введение в инженерное образование

## Slide 2
Понятие «дорожно-климатическая зона» введено в обиход не просто так. При проектировании автомобильных трасс на их прочность и длительность времени эксплуатации сильно влияют различные природные факторы: от количества выпадающих осадков до глубины промерзания грунта.
Только если принимать во внимание эти, а также некоторые другие показатели вроде скорости колебания температур, степени испарения влаги и толщины снежного покрова, можно спроектировать и построить качественную дорогу, удовлетворяющую всем многочисленным к ней требованиям.

## Slide 3: Климатические зоны
Чтобы разобраться с понятием «дорожно-климатические зоны», стоит подробнее остановиться на распределении территорий по особенностям климата. Обширные пространства на поверхности Земли с примерно одинаковыми метеорологическими особенностями, которые наблюдаются на протяжении года, называют климатическими зонами. На нашей планете их выделено четыре: полярная, тропическая, субтропическая и умеренная. Основным фактором, который приводит к формированию климатических зон, является солнечная активность.

## Slide 4: Дорожно-климатические зоны
Приведем определение дорожно-климатической зоны: это территориальная часть страны, характерной особенностью которой являются однотипные технологии постройки автодорог, приблизительно похожий климат, соответственные показатели промерзания грунта и уровня грунтовых вод.
Есть 5 дорожно-климатических зон:
I — вечная мерзлота;
II — избыточное увлажнение или лесная зона;
III — существенное увлажнение в разные периоды года;
IV — недостаточное увлажнение (степи);
V — засушливые (пустыни).

## Slide 5: Параметры дорожно-климатического районирования
С учетом климатической зоны выбирают направление автомобильных дорог, определяют конструкционные особенности их элементов, объемы дорожно-транспортных работ, рассчитывают стоимость асфальтирования, а также составляют бюджет на строительство новой трассы.
Перечислим характеристики дорожно-климатической зоны, которые влияют на проектирование, строительство и эксплуатацию автодорог. К ним можно отнести: объем осадков, направление и силу ветра, температуру воздуха, глубину промерзания грунтов, высоту слоя снега, число дней в году с обледенением, метелями, оттепелями и др.

## Slide 6
Природно-географические (геофизические) характеристики включают в себя: рельеф территории, растительный состав, тип грунта, инженерные и геологические, гидрологические и гидрогеологические особенности.
Специфика ландшафта участка влияет на величину используемых для автомагистрали продольных уклонов, предопределяет необходимость обхода мест возвышенности или низин и формирование линии по склону. Выбор способа производства земляных работ и расположение возможных вариантов трассы также напрямую зависят от окружающего рельефа местности. В процессе эксплуатации магистрали рельефность территории оказывает влияние на формирование цены на перевозки.
Качества почвы и ее характеристики также следует учитывать для выбора оптимального направления автотрассы. Грунт и особенности растительного слоя должны оцениваться в контексте возможности применения для укрепления откосов земляного полотна и восстановления земель, которым нанесен урон в ходе строительных работ. Заболоченные и засоленные участки, территории с сыпучими песками чаще всего проектировщики дорог стараются обходить, если эти возможные решения не приводят к существенному удлинению магистрали.

## Slide 7
Сложность земельных работ во время строительства дорог определяется видом почвы на участке. Необходимо учитывать пучинистость грунта и возможность размыва откосов водоотводных сооружений и земляного полотна. Кроме того, почва представляет собой материал для обустройства комплекса сооружений, лежащих в основе дороги, поэтому оказывает влияние на его размеры и форму. При разработке проекта дорожного полотна учитывают модуль упругости почвы.
Инженерные и геологические особенности местности, где прокладывается автотрасса, определяются геологическим строением земельного участка и степенью устойчивости горных пород.

## Slide 8
Свою роль играет и уровень сложности мероприятий по разработке грунтов для сооружения автодороги, наличие/отсутствие местных материалов для дорожного строительства (песок, камень, гравий), которым необходимо отдать предпочтение перед привозными материалами.
Гидрологические и гидрогеологические условия характеризуются годовым объемом осадков, условиями стока и испарения воды, толщиной слоя снега и интенсивностью весеннего таяния, уровнем грунтовых вод и особенностями их сезонного режима, поведением рек и ручьев.
Особенности увлажнения верхнего слоя грунта поверхностными водами определяют количество и размеры водопропускных сооружений, а также влияют на выбор системы водоотвода, формы и объемы земляного полотна.

## Slide 9: Значение дорожно-климатического районирования
Выделение отдельных дорожно-климатических зон необходимо для того, чтобы собирать, анализировать и обобщать исходную информацию по инженерно-геологическим и природно-климатическим условиям местности, а также рассчитывать нормативные и расчетные дорожно-строительные показатели.
Такое зонирование может существенно снизить расходы на получение требуемой для проведения работ информации, которую получают в ходе проведения изысканий и определения оптимального варианта прокладки дороги.
Наиболее значимыми вопросами определения дорожно-климатических зон на момент сооружения автотрассы являются проблемы расчета разумных сроков производства ключевых работ (земляные, мероприятия по разработке слоев дорожного основания и укладке покрытия). Кроме того, важно выделить ареал предполагаемого снабжения дорожно-строительными материалами. В перечень задач, которые решает определение дорожно-климатических зон, входит и разделение территорий по погодным условиям, которые негативно влияют на организацию дорожного движения. Это важно для планирования мероприятий по обслуживанию автомагистралей.

## Slide 10
Данные комплексного районирования, включающие нормативные дорожно-климатические показатели, физические и механические свойства почв, погодные карты и графики динамики изменений, заносятся в таблицы, которые могут использоваться для решения задач, возникающих на разных этапах изысканий. Табличные показатели особенно важны для разработки проектов, ведения строительных работ и эксплуатации автомагистралей.
Их использование позволяет:
сократить трудовые затраты на сбор и систематизацию материалов по оценке природно-климатических и физико-географических условий в ходе инженерно-строительных изысканий;
сформировать региональные нормы для составления проектов дорог с учетом инженерно-геологических и климатических условий местности;
снизить уровень сложности и сократить длительность проектно-изыскательских работ, повысить качество документации, обеспечить экономичность сметы и надежность конструкций;
разработать эффективную технологию обустройства земляного полотна и покрытий на дорогах с учетом доступных материалов;
повысить качественный уровень содержания и эксплуатации существующей сети дорог;
улучшить планирование капитальных инвестиций на строительство, реконструкцию и эксплуатацию автотрасс.
В заключение отметим, что выделение дорожно-климатических зон позволяет с максимальной эффективностью изучать природные, географические и климатические характеристики территорий, необходимые для проектирования, строительства и эксплуатации магистралей разных категорий.