## Slide 1: 2 дәріс
Геологиялық картаның түрлері

## Slide 2
Геологиялық карта дегеніміз - топографиялық негізі бар жер қыртысының белгілі бір ауданының геологиялық құрылысын берілген масштабта шартты белгілер арқылы бейнелеу. Мұнда геологиялық құрылысы жер бетіне шығып жатқан тау жыныстары бір-бірінен жасы, құрамы және жатыс жағдайлары бойынша ажыратылады.
Бір карта көлемі негізінде ауданның геологиялық құрылысының бар ерекшеліктерін көрсетуге болады, яғни төрттік жыныстар құрамы мен қалыңдығын, тектоникалық өзгешелігін, пайдалы қазындыларын, гидрогеологиясын, геоморфологиясын, таужыныстардың физикалық қасиеттерін және т.б. Практика жүзінде мұңдай жан-жақты карта жасалмайды, себебі шартты белгілермен тым шексіз кеп бейнеленгендіктен оны оқу қиынға соғады.

## Slide 3
Сондықтан да кәдімгі геологиялық картадан өзге, оның басқа түрлері жасалынады. Оларға төрттік шөгінділер, литология-геологиялық, тектоникалық, геоморфологиялық, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық, пайдалы қазындылар, металогендік-болжау және т.б. геологиялық карта түрлері жатады.
Төрттік шөгінділер картасында төрттік жыныстар түпкілікті жыныстардан бөлек бейнеленеді. Мұнда олар жасы, тегі және құрамына байланысты көрсетіледі. Тек неогендік жыныстарға бұл тәртіп таралмайды.

## Slide 4
Литология-геологиялык, картада жасына қарай боялған, өзіндік жасты жыныстар көлемінде, штрихпен олардың құрамы да көрсетіледі. Егер карта масштабы 1:1 000 дан ірі болса әрбір жыныстардың таралу шекарасы нақтылы көрсетіледі, ал одан ұсақтарында басым таралған жыныстар ғана бейнеленеді. Жыныстардың литологиялық құрамы
1:5 0000 және одан ірі масштабты карталарда да көрсетіледі. Аталған картаның бір түрі - петрографиялық карта.
Тектоникалық картада құрылымдық пішіндердің әр түрлі категориялары мен жастары шартты белгілер арқылы көрсетіледі. Олар жалпы және аймақтық болып бөлінеді. Алғашқысында жер қыртысының - негізгі құрылымдық элементтері пайда болу жағдайлары мен уақыттарына байланысты бөлінеді.
Геоморфологиялық картада шартты белгілер мен жер бедерінің негізгі түрлері мен жеке элементтері, жасы және тектері есепке алына бейнеленеді. Бұл картаның негізі ретінде топографиялық карта мен төрттік шөгінділер картасы пайдаланылады.
Гидрогеологиялық карта - сулы қабаттардың жасы, тегіне, құрылысына қарай жеке топтарға бөлініп түрлі түсті бояумен бейнеленеді.

## Slide 5
Инженерлік-геологиялық картада жасы мен құрамы бейнеленген жыныстардың физикалық қасиеттері түрлі түсті бояулар мен штрихтар көмегімен көрсетіледі.
Пайдалы қазындылар картасы геологиялық картаға әр түрлі форма және түсті шартты белгілермен немесе табиғи контур түрінде осы ауданда таралған пайдалы қазынды кен орындары, минерализация көздері, учаскілері көрсетіледі. Бейнеленетін картада пайдалы қазындылар топтарға (жанғыш, метаддық, металдық емес), ал олар жеке түрлерге бөлінеді.
Болжамдық карталар - геологиялық немесе тектоникалық карталар негізінде, жеке минералдық шикізаттар немесе олардың комплекстері үшін жасалынады, мұнда олардың таралуы мен болашағы көрсетіледі.
Геологиялық карталар міндеті (1:50 000 (1:25 000) пайдалы қазындылар және арнайы карталар (геофизикалық, геохимиялық, гидрогеологиялық, төрттік шөгінділер, үгілу қабаттары) болып бөлінеді.

## Slide 6: Геологиялық карталар масштабына байланысты ұсақ масштабты, орта масштабты, ірі масштабты және дәлдікгі болып төрт түрге бөлінеді
Ұсақ масштабты карталар (1:500 000 және одан да ұсақ) ірі аймақтардың, жеке мемлекеттердің, тұтас материктің немесе дүние жүзінің геологиялық құрылысы жайлы жалпы мағлүматтар береді. Мұнда масштаб көлемінде исгіиі топографиялық элементтер (ірі өзендер, елді мекендер мен теңіздер нобайы) ғана көрсетіледі.
Орта масштабты карталар (1:200 000 - 1:100 000) топографиялық планшеттің жеке беттеріне сәйкестендіріле құрастырылады. Ол сол аймақтың геологиялық құрылысының негізгі ерекшеліктері мен қазындыларының болашағы жайлы мағлүматтар береді. Бұл картаның топографиялық негізінде горизонталдар сиретіледі, негізгі емес қатынас жолдары, елді мекеңдер, және т.б. алынып тасталынады.

## Slide 7
Ірі масштабты карталар (1:50 000-1:25 000) жоғарыда аталған сияқты жеке беттер түрінде, нақтылы топографиялық негізде орындалады. Бұл карта ауданның толық геологиялық құрылысын, пайдалы қазындыларының барлық түрін, болашағын айқындап көрсетеді. Ол жер бетінің геологиялық құрылысы ғана емес, оның терең қабаттарының құрылысы туралы да мәліметтер бере алады. Бұл картаны ауылшаруашылық, құрылыс, өндіріс қажеттеріне де пайдалануға әбден болады.
Дәлдікті масштабты геологиялық карталар (1:10 000 және ірілері) арнайы топографиялық негізді пайдаланып құрастырылады. Мұнда кен орны орналасқан ауданның геологиялық құрылысы толық көрсетіліп, пайдалы қазындының таралу заңдылығы, қоры мен игеру жағдайын анықтауға мүмкіндік туады.

## Slide 8: Геологиялық картаның шартты белгілері
Таужыныстарының жасы, құрамы және тегі геологиялық карталарда шартты белгілер көмегімен көрсетіледі. Шартты белгілер үш түрлі болады.
Түрлі-түсті бояулар – шөгінді, вулканогенді және метаморфты жыныстардың жасын, ал интрузивтілердің қүрамын бейнелеу үшін қолданылады.
Штрихты белгілер - таужыныстар қүрамын, ал біртүсті геологиялық карталар үшін қосымша жасы мен қүрамыи да көрсетеді.
Әріпті және цифрлы белгілер (индекстер) таужыныстар жасы мен тегін, ал интрузивті, кейбір вулканогенділер үшіп құрамын көрсетеді.
Шөгінді, вулканогенді және метаморфты жыныстарды картада белгілейтін индекстер кіші және үлкен, латын алфавитінен грек алфавитінің әріптерінен және цифрлардан тұрады. Аддымен үлкен немесе үлкен мен кіші латын әріптерімен жүйе жазылады. Жүйенің бөлімі оның томенгі оң жағында араб цифрімен көрсетіледі. Ярустың қысқартылған атының индексі бір немесе екі латынның кіші әріпінен қүрастырылады, ал оның бөлімдері араб цифрімен белгіленеді.