## Slide 1: Требование предъявляемые к разработке месторождения
Группа требований по рациональному использованию недр:
Безопасность работ и соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий;
Недопущение сверхнормативных потерь и разубоживания полезных ископаемых, а также выборочной отработки участков месторождений с богатой рудой или особенно легкими условиями работ, если это приведет к необоснованным потерям балансовых запасов;
Минимальные издержки производства и максимальная производительность труда на добыче руды (при соблюдении нормативов потерь и разубоживания руды);
Выполнение производственной программы по количеству и качеству добываемой рудной массы;
Комплексное использование месторождения, т. е. возможно более полное использование всех типов руд, а также вынимаемых попутно пустых пород;
Постоянное (точнее, изменяющееся лишь в необходимых пределах) качество рудной массы во избежание увеличенных потерь полезного компонента при ее переработке;
Охрана месторождения полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и от воздействия других факторов, снижающих качество полезных ископаемых или осложняющих разработку;
Группа требований по охране окружающей среды:
Охрана атмосферного воздуха, земель, лесов, води других природных объектов, а также зданий и сооружений;
Исключение вредного влияния отходов производства на окружающую среду;
Сохранность заповедников, памятников природы и культуры;
Приведение земельных участков, нарушенных при пользовании недрами, в безопасное Состояние, а также в состояние, пригодное для использования их в народном хозяйстве.

## Slide 2: Выбор метода разработки месторождения
Существуют подземный, открытый и комбинированный методы разработки месторождений твердых полезных ископаемых. Для выбора наиболее рационального способа разработки необходимо определить предельную глубину перехода от открытого способа разработки к подземному по формуле Б. П. Боголюбова:
, м
, граничный коэффициент вскрыши;
Где
Ки - коэффициент извлечения руды при открытых работах;
Сп - себестоимость добычи полезного ископаемого подземным способом, тенге/т;
Со - себестоимость добычи полезного ископаемого открытым способом, тенге/т;
Св - себестоимость вскрыши, тенге/т;
m - горизонтальная мощность рудного тела, м;
,
средние углы откоса бортов карьера, соответственно, в висячем и лежачем боках рудного тела, град.

## Slide 3: Подготовка запасов шахтных полей
Подготовкой шахтного поля - называют разделение его на этажи
методом проведением откаточных штреков и ортов, а также разделение
этажа на блоки проведением восстающих.
Принятый способ подготовки, расположение и размеры
подготовительных выработок должны обеспечивать:
безопасное производство очистных работ;
нормальное проветривание очистных забоев;
своевременную подготовку этажей и блоков, для сохранения постоянного резерва подготовленных и готовых к выемке запасов руды, с определенным средним содержанием полезных компонентов;
удобные и безопасные условия передвижения людей, доставки материалов и оборудования по выработкам;
минимальные потери руды в целиках, предохраняющих подготовительные выработки;
производительные способы доставки руды, погрузки и откатки; минимальные расходы на поддержание выработок и ремонт крепи
Notes: Подготовка шахтного поля к очистной выемке заключается в разделении его на этажи выработками основного горизонта - откаточными штреками и ортами, а также в разделении этажа на выемочные участки - блоки с помощью восстающих выработок.
Подготовительные выработки служат для передвижения людей, транспортирования горной массы, доставки оборудования и материалов, проветривания и других целей.
При пологом залегании месторождения шахтное поле делится подготовительными выработками - главными и панель­ными штреками - на панели и столбы.
Подготовительные выработки периодически или непрерывно воспроизво­дятся по мере движения фронта очистных работ. К ним относятся: откаточные штреки и орты на основных горизонтах. Штреки и орты горизонта доставки. Вентиляционные штреки, обслужива­ющие только одну очистную камеру или панель. Рудоспуски между откаточным горизонтом и горизонтом доставки. Все блоковые восстающие.
Горизонт - совокупность выработок, расположенных на одном уровне и предназначенных для осуществления в процессе выемки полезного ископае­мого определенных операций, необходимых для ведения горных работ.
Этажные горизонты разделяются по своему назначению:
на основные
кон­центрационные
промежуточные
рудоподъемные
вспомогательные.
Основной горизонт - транспортный горизонт, по которому руда транспор­тируется к шахтному стволу.
Основной горизонт, на который перепускают руду с 3-4 этажей, принято называть концентрационным горизонтом, чем подчеркивается возможность наи­более эффективной механизации транспорта в связи с высокой его концентрацией и длительным сроком службы горизонта - 8-10 лет и более. Но не только этим определением характеризуется концентрационный горизонт.
Вскрытие и подготовка концентрационными горизонтами осуществляется, когда отработка ведется одновременно на 3-4 и более этажах с перепуском руды по специальным восстающим выработкам (рудоспускам) на концентрационные горизонты. Это позво­ляет сосредоточить на них все вспомогательные службы и их соответствующие устройства, оборудование и механизмы. Промежуточные горизонты имеют весьма простую схему подготовки и незначительное число и объем камер, небольшую протяженность подготовительных выработок. Наличие концентрационного го­ризонта резко сокращает число эксплуатируемого оборудования и механизмов подземного транспорта, пунктов механического дробления и перегрузки руды и ряда вспомогательных служб (водоотлива, подземного ремонтного и складского хозяйства, диспетчерской, медицинской, противопожарной и механической служб), обслуживающего их персонала.
Промежуточный горизонт - горизонт, предназначенный для подготовки этажа, проветривания блоков, транспортировки по нему материалов, оборудо­вания, передвижения людей, по которому доставляют руду до рудоспусков, расположенных в районе рудного тела, и перепускают ее на основной или кон­центрационный горизонт.
Рудоподъемный горизонт - это горизонт стыковки ступеней подъема.
Вспомогательный горизонт - это горизонт вторичного дробления, грохо­чения, скреперования, выпуска, подсечки и т. п.
Подготовкой шахтного поля - называют разделение его на этажи методом проведением откаточных штреков и ортов, а также разделение этажа на блоки проведением восстающих.
Блоком - называется выемочный участок в пределах этажа, для отработки которого применена в полном комплекте та или иная система разработки. Блок характеризуется параметрами:
длиной (по простиранию или вкрест простира­ния) м.
высотой, м;
запасами, тыс. т.
объемом добычи, т/сутки или тыс. т/месяц.
При простом способе, подготовка блока начинается с откаточного горизонта. Такая схема подготовки более длительна по времени, так как до начала разработки этажа необходимо вскрыть, с дренировать и подготовить на 70-80% откаточный горизонт; пройти в трех-пяти блоках несколько этажных восстающих. Разрезать из восстающих, блоковые орты или штреки, пройти приемные выра­ботки и вентиляционные сбойки.
Принятый способ подготовки, расположение и размеры подготовительных вы­работок должны обеспечивать:
безопасное производство очистных работ;
нормальное проветривание очистных забоев;
своевременную подготовку этажей и блоков, для сохранения постоянного резерва подготовленных и готовых к выемке запасов руды, с определенным средним содержанием полезных компо­нентов;
удобные и безопасные условия передвижения людей, доставки материалов и оборудования по выработкам;
мини­мальные потери руды в целиках, предохраняющих подготовительные выработки;
производительные способы доставки руды, погрузки и откатки; минимальные расходы на поддержание выработок и ремонт крепи.
Схема подготовки должна охватывать всю сеть выработок в плане (по простиранию и вкрест простирания рудного тела) и по вертикали и учитывать эффективность работы рудничного транспорта (тупиковая, кольцевая схема подготовки). Схема подготовки должна отражать схемы осушения и гравитационные потоки руды (в пределах рудного тела, в лежачем или висячем боках).
Подготовка должна обеспечивать на весь срок отработки нормальную эксплуатацию выемочных участков.

## Slide 4
Способы подготовки шахтных полей
Рудная (выработки проведены по руде).
Полевая (выработки проведены по пустым породам).
Комбинированная, сочетающая в себе признаки рудной и полевой.
Достоинства рудной подготовки
Доразведка запасов руды.
Меньшие затраты на проведение выработок за счет реализации попутно добываемой руды.
Меньший общий объем подготовительных выработок, так как они проведены достаточно близко к очистным блокам.
Недостатки рудной подготовки
Проведение подготовительных выработок в зоне влияния очистных работ (например, вблизи них осуществляют взрывную отбойку), что требует увеличения затрат на их сохранение.
Оставление вокруг рудных подготовительных выработок ограждающих целиков, которые вообще не отрабатывают или извлекают с большими потерями руды.

## Slide 5
Продолжение. Способы подготовки шахтных полей
Достоинства полевой подготовки
Недостатки полевой подготовки
Размещение подготовительных выработок на удалении от очистных работ и вследствие этого лучшая их сохранность.
Меньшие потери руды в целиках.
Более прямолинейная трассировка выработок, обеспечивающая сравнительно быстрое движение транспорта.
Больший общий объем подготовки из-за наличия подходных выработок к рудному телу.
Увеличение затрат на проведение выработок из-за отсутствия в них попутной добычи руды.

## Slide 6: Классификация способов и схем подготовки
I. Традиционная технология разработки
А. Крутопадающие наклонные месторождения
1. Подготовка этажными штреками и ортами:
а) по тупиковой схеме;
б) по кольцевой схеме.
2. Подготовка этажными ортами и штреками:
а) по тупиковой схеме;
б) по кольцевой схеме.
3. Без ортовая подготовка.
4. Подготовка с заглубленным расположением откаточного
горизонта (ниже этажа).
Б. Пологие и горизонтальные месторождения
1. Панельная подготовка - главными и панельными штреками.
2. Бес панельная подготовка - главными откаточными и выемочными штреками.
Notes: Подготовка шахтного поля к очистной выемке заключается в разделении его на этажи выработками основного горизонта - откаточными штреками и ортами, а также в разделении этажа на выемочные участки - блоки с помощью восстающих выра­боток.
Подготовительные выработки служат для передвижения лю­дей, транспортирования горной массы, доставки оборудования и материалов, проветривания и других целей.
При пологом залегании месторождения шахтное поле де­лится подготовительными выработками - главными и панель­ными штреками - на панели и столбы.
Подготовительные выработки периодически или непрерывно воспроизво­дятся по мере движения фронта очистных работ. К ним относятся откаточные штреки и орты на основных горизонтах; штреки и орты горизонта доставки (скреперования, грохочения); вентиляционные штреки, обслужива­ющие только одну очистную камеру или панель; рудоспуски между откаточным горизонтом и горизонтом доставки (скреперования, грохочения); все блоковые восстающие (за исключением разрезных, отрезных и т. д.), уклоны (материальные восстающие для доставки оборудования в пределах блока, камеры или па­нели).
В соответствии с «Нормами технологического проектирования рудников цветной металлургии с подземным способом разработки ВНТП 37-86» к горно-подготовительным выработкам на Тишинском руднике отнесены: доставочные орты, доставочные, скреперные, вентиляционные, закладочные штреки, вентиляционно-ходовые восстающие, блоковые рудоспуски и породоспуски. К нарезным выработкам отнесены: буровые штреки, буровые орты, заезды, сбойки со слоевыми выработками, отрезные восстающие.
Горизонт - совокупность выработок, расположенных на одном уровне и предназначенных для осуществления в процессе выемки полезного ископае­мого определенных операций, необходимых для ведения горных работ.
Этажные горизонты разделяются по своему назначению на: основные, кон­центрационные, промежуточные, рудоподъемные и вспомогательные.
Основной горизонт - транспортный горизонт, по которому руда транспор­тируется к шахтному стволу.
Основной горизонт, на который перепускают руду с 3-4 этажей, принято называть концентрационным горизонтом, чем подчеркивается возможность наи­более эффективной механизации транспорта в связи с высокой его концентрацией и длительным сроком службы горизонта - 8-10 лет и более. Но не только этим определением характеризуется концентрационный горизонт.
Вскрытие и подготовка концентрационными горизонтами, когда отработка ведется одновременно на 3-4 и более этажах с перепуском руды по специальным восстающим выработкам (рудоспускам) на концентрационные горизонты, позво­ляет сосредоточить на них все вспомогательные службы и их соответствующие устройства, оборудование и механизмы. Промежуточные горизонты имеют весьма простую схему подготовки и незначительное число и объем камер, небольшую протяженность подготовительных выработок. Наличие концентрационного го­ризонта резко сокращает число эксплуатируемого оборудования и механизмов подземного транспорта, пунктов механического дробления и перегрузки руды и ряда вспомогательных служб (водоотлива, подземного ремонтного и складского хозяйства, диспетчерской, медицинской, противопожарной и механической служб), обслуживающего их персонала.
Промежуточный горизонт - горизонт, предназначенный для подготовки этажа, проветривания блоков, транспортировки по нему материалов, оборудо­вания, передвижения людей, по которому доставляют руду до рудоспусков, расположенных в районе рудного тела, и перепускают ее на основной или кон­центрационный горизонт.
Рудоподъемный горизонт - это горизонт стыковки ступеней подъема.
Вспомогательный горизонт - это горизонт вторичного дробления, грохо­чения, скреперования, выпуска, подсечки и т. п.
Подготовкой шахтного поля называют разделение его на этажи проведением откаточных штреков и ортов, а также разделение этажа на блоки проведением восстающих.
Блоком называется выемочный участок в пределах этажа, для отработки которого применена в полном комплекте та или иная система разработки. Блок характеризуется параметрами: длиной (по простиранию или вкрест простира­ния), м; высотой, м; запасами, тыс. т, и объемом добычи, т/сутки или тыс. т/месяц; при разработке мощных месторождений - шириной, м, и направлением длинной стороны (по простиранию или вкрест простирания).
Пологие и крутопадающие месторождения большой горизонтальной мощности делятся на панели. При разработке крутопадающих месторождений большой горизонтальной мощности (200-600 м) панелью называется часть шахтного поля шириной, рав­ной размеру блока по простиранию, и длиной, равной горизонтальной мощности залежи.
Высота этажа связана с его вскрытием и подготовкой, которая может быть выполнена простым и комбинированными способами - транспортными съездами и ярусным способом.
При простом способе подготовка блока начинается с откаточного горизонта. Такая схема подготовки более длительна по времени, так как до начала раз­работки этажа необходимо вскрыть, сдренировать и подготовить на 70-80% откаточный горизонт; пройти в трех-пяти блоках несколько этажных восстающих; разрезать из восстающих блоковые орты или штреки, пройти приемные выра­ботки и вентиляционные сбойки.
Принятый способ подготовки, расположение и размеры подготовительных вы­работок должны обеспечивать: безопасное производство очист­ных работ; нормальное проветривание очистных забоев; свое­временную подготовку этажей и блоков для сохранения посто­янного резерва подготовленных и готовых к выемке запасов руды с определенным средним содержанием полезных компо­нентов; удобные и безопасные условия передвижения людей, доставки материалов и оборудования по выработкам; мини­мальные потери руды в целиках, предохраняющих подготови­тельные выработки; производительные способы доставки руды, погрузки и откатки; минимальные расходы на поддержание вы­работок и ремонт крепи.
Схема подготовки должна охватывать всю сеть выработок в плане (по прости­ранию и вкрест простирания рудного тела) и по вертикали и учитывать эффектив­ность работы рудничного транспорта (тупиковая, кольцевая схема подготовки). Схема подготовки должна отражать схемы осушения и гравитационные потоки руды (в пределах рудного тела, в лежачем или висячем боках).
Подготовка должна обеспечивать на весь срок отработки нормальную экс­плуатацию выемочных участков.
Классификация способов и схем подготовки:
I. Традиционная технология разработки
А. Крутопадающие и наклонные месторождения
1. Подготовка этажными штреками и ортами:
а) по тупиковой схеме;
б) по кольцевой схеме.
2. Подготовка этажными ортами и штреками:
а) по тупиковой схеме;
б) по кольцевой схеме.
3. Безортовая подготовка.
4. Подготовка с заглубленным расположением откаточного горизонта (ниже этажа).
Б. Пологие и горизонтальные месторождения
1. Панельная подготовка - главными и панельными штреками.
2. Беспанельная подготовка - главными откаточными и выемочными штреками.
II. Разработка месторождений в сложных гидро­геологических условиях
1. Подготовка одним горизонтом;
2. Подготовка двумя горизонтами:
- верхний дренажный горизонт с дренажными выработками и сквозными фильтрами;
- рабочий горизонт с веером водопонижающих скважин в верхнюю часть месторождения.
3. Подготовка тремя горизонтами:
- верхний дренажный горизонт с дренажными выработками и сквозными фильтрами;
- рабочий горизонт с веером водопонижающих скважин в верхнюю часть место­рождения;
- нижний дренажный (2-й рабочий) горизонт с дренажными выработками (подготовительными).
III. Разработка месторождений методом выще­лачивания
1. Подготовка вертикальными и наклонными нагнетательными и разгрузоч­ными скважинами, заложенными с поверхности:
а) по линейной схеме;
б) по кольцевой (ячеистой) схеме.
2. Подготовка горными выработками с предварительным рыхлением рудных блоков взрывами и орошение отбитой руды из подземных выработок.
3. Подготовка горными выработками без предварительного рыхления руд­ных блоков с нагнетанием выщелачиваемых растворов в трещиноватый массив под давлением.
4. Комбинированная подготовка дренажными горными выработками и нагне­тательными скважинами, заложенными с поверхности.
Схема подготовки месторождений при применении са­моходного оборудования должна предусматривать:
- безрельсовые транспортные и доставочные штреки и другие горизонтальные и наклонные выработки на промежуточных этажах (или подэтажах) с транспортированием (доставкой) горной массы и материалов самоходным оборудованием;
- конструкцию систем разработки, обеспечивающую свободное перемещение самоходных машин из одних рабочих мест в другие, на­ходящиеся на одном и разных уровнях в одном или нескольких смеж­ных блоках; оптимальное расстояние доставки горной массы и др.;
- доставку в очистные и подготовительные забои и на другие рабочие места трудящихся и материалов самоходными машинами;
- возможность подготовки запасов к разработке отдельными участ­ками шахтного поля, вскрытыми автотранспортными уклонами.
Для характеристики объема подготовительных работ поль­зуются показателем - удельный объем подготовительных работ, который выражает процентное отношение объема подготовительных выработок к объему руды в этаже или блоке. В зависимости от системы разработки и характера месторождения удельный объем подготовительных работ изме­няется от 2 до 15%, иногда достигает 25%. Нередко удельный объем подготовки определяют как отношение объема добычи руды из подготовительных выработок к извлекаемым запасам блока. Однако этот показатель не отражает объема полевой подготовки. Объем подготовительных работ характеризуется также чис­лом погонных метров подготовительных выработок, приходя­щихся на 1000 т готовых к выемке запасов руды.
Коэффициент подготовки и нарезки камеры, показывающий общую длину подготовительно-нарезных выработок приходящуюся на 1000 т подготовленных к очистной выемке запасов руды:
, п.м./1000 т подготовленных запасов к очистной выемке,
где - суммарная длина подготовительно-нарезных выработок, п.м.;
- подготовленные к очистной выемке запасы руды, т.
Удельный объем подготовительно-нарезных работ, приходящийся на 1000 т запасов руды:
, м3 /1000 т подготовленных запасов к очистной выемке,
где - суммарный объем подготовительно-нарезных выработок, м3.
Наибольшее влияние на способ подготовки оказывают мощность, угол па­дения залежи и механические свойства пород и руд. При маломощном крутопадающем рудном теле горизонт может быть подго­товлен одним откаточным штреком, а при большей мощности по условиям транспорта и вентиляции необходимо проходить два, а то и три откаточных штрека.
На подготовку месторождений, залегающих в сложных гидрогеологических условиях, большое влияние оказывают принятые схемы осушения шахтных полей.
Физико-механические свойства руды предопределяют выбор рудной или полевой подготовки. При крепких и устойчивых рудах, как правило, приме­няется рудная подготовка. Неустойчивая руда требует полевую или штрековую комбинированную (рудная и полевая) подготовку, при которой создаются луч­шие условия для работы транспорта и вентиляции рудника.
При полевой подготовке крутопадающих месторождений выработки заклады­ваются в породах лежачего и висячего боков, при пологопадающих - в почве рудных пластов.
Подготовка всегда должна учитывать технологию разработки, применяемое оборудование и его постоянное обновление. Например, применение погрузочно-доставочных самоходных машин позволяет грузить руду с подошвы выпускных выработок или непосредственно из очистных камер и доставлять ее к рудоспу­скам, а когда руда погрузчиком или экскаватором погружается в самосвалы, то и непосредственно на поверхность. Все это требует взаимоувязки вскрытия, подготовки, нарезки, очистной выемки и осушения.
При геотехнических способах разработки (выщелачивание, выжигание и др.) на схему подготовки основное влияние оказывают глубина залегания полезного ископаемого, форма рудного тела и физико-механические свойства руды (трещиноватость, пористость, крепость, минеральный состав и раствори­мость минералов в кислотах), а также физико-механические свойства вмещающих горных пород.
Системы разработок определяют способ и схему подготовки всего шахтного поля, число и тип потребных выработок подготовки.
В тонких и весьма тонких жильных телах на основном го­ризонте проводят один рудный штрек, располагая его таким образом, чтобы была удобной загрузка руды в вагонетки. Если руда поступает через люки, то последние должны на­ходиться в одном из верхних углов откаточной выработки (рисунок 3.15а). При невыдержанном залегании и непостоянной мощности жилы, наличии сбросов предпочтение отдают схеме, показанной на рисунке 3.15б, позволяющей лучше следовать за жи­лой. Смещение штрека в сторону висячего или лежачего боков определяется устойчивостью вмещающих пород. При длитель­ном сроке существования штрека его располагают в более креп­ких породах.
На мощных и весьма мощных месторождениях применяют штрековую или ортовую схему подготовки.
В первом случае выработки от­каточного горизонта состоят из од­ного или нескольких рудных или полевых штреков. Во втором слу­чае погрузка руды осуществляется в ортах, соединенных рудными или полевыми штреками.
Подго­товка одним рудным или полевым штреком применяется при мощности рудного тела до 10-20 м (рисунок 3.14).
а б
Рисунок 3.14 - Расположение откаточных штреков в тонких жилах
В более мощных залежах проводят несколько руд­ных штреков или один полевой со специальными доставочными выработками - ортами скреперования. Одного откаточного штрека бывает достаточно и для весьма мощного рудного тела, если руда к нему поступает с подэтажей по рудо­спускам. В последнем случае на подэтажах должна быть орга­низована механизированная доставка руды к рудоспускам.
Ортовая подготовка бывает тупиковой (рисунок 3.15) или кольцевой (рисунок 3.16).
В первом случае из двухпутного (руд­ного или полевого) откаточного штрека проводят орты-за­езды. При кольцевой схеме орты проводят между однопутным рудным или полевым штреком и двухпутным полевым штреком. Наличие двух штреков обеспечивает хорошие усло­вия для транспорта и проветривания основного горизонта.
Рисунок 3.15 - Тупиковая ортовая подготовка откаточного горизонта
1 – двухпутный штрек; 2 – орт
Рисунок 3.16 - Кольцевая ортовая подготовка откаточного горизонт
1 – двухпутный штрек; 2 – орт; 3 – однопутный штрек
В неустойчивых породах длительное сохранение двухпутных откаточных штреков, имеющих площадь поперечного сечения до 20 м2 и находящихся в зоне влияния горных работ, стано­вится затруднительным. Поэтому двухпутные штреки проводят на значительном расстоянии от рудного тела, а с целью сокра­щения длины ортов-заездов вблизи рудного тела проводят одно­путный вспомогательный штрек (рисунок 3.17). В породах ви­сячего бока проводят однопутный откаточный штрек. Штреки лежачего бока сбиваются между собой квершлагами.
Рисунок 3.17 - Тупиковая ортовая подготовка откаточного горизонта в неустойчивых породах
1 – квершлаг; 2 – однопутный вспомогательный; 3 – двухпутный откаточный штрек; 4 – орты
При большом горном давлении производят заглубление от­каточного горизонта по вертикали на 60-120 м ниже отраба­тываемого этажа. При этом руда из очистных блоков на отка­точный горизонт доставляется по системе рудоспусков. Такое расположение выработок основного горизонта позволяет со­кратить затраты на их крепление, уменьшить их протяженность, увеличить площадь поперечного сечения при использовании мощных электровозов. Аккумулирование руды в рудоспусках обеспечивает ритмичную работу шахтного транспорта и подъема.
Выбор между полевой и рудной подготовкой зависит от следующих факторов: мощности рудного тела, направления очистной выемки, способа проветривания (центральное или фланговое) и др. В мощных и весьма мощных рудных телах чаще применяют полевую подготовку.
Полевая подготовка имеет ряд достоинств: незначительные расходы на ремонт крепи; сокращаются потери руды в между­этажных целиках. Отработку целиков можно начинать после окончания выемки блока без нарушения схемы вентиляции; удобнее и проще общая схема вентиляции. В отдельных слу­чаях, например при фланговом проветривании и отступающей выемке, штрек вышележащего этажа может быть сохранен для вентиляции, если он проведен на значительном расстоянии от рудного тела. В рудных телах небольшой мощности, имеющих извилистые контуры, рудный штрек неприемлем для электро­возной откатки.
Основной недостаток полевой подготовки - большие перво­начальные затраты на подготовительные работы вследствие не­обходимости проводить квершлаги до рудного тела. В отличие от рудного штрека проведение полевого частично не окупается попутно добытой рудой. В отдельных случаях ухудшается дре­наж и усложняется попутная разведка месторождения.
Выбор между полевой и рудной подготовкой часто связан с выбором схемы проветривания и направления выемки.
В особую группу выделяют нарезные выработки, проводи­мые в пределах блоков, панелей и столбов непосредственно для очистной выемки.
К нарезным выработкам относятся:
- подэтажиые и слоевые горизонтальные выработки, разделяющие блок на отдельные выемочные подэтажи или слои;
- выработки горизонта скреперования - штреки или орты, служащие для скреперной доставки отбитой руды до выработок основного горизонта, а также для вторичного дроб­ления руды;
- выработки горизонта грохочения - камеры, штреки, орты, служащие для вторичного дробления отбитой руды и перепуска ее на основной горизонт;
- выработки горизонта подсечки, служащие для отделения добываемого массива руды от днища блока;
- отрезные восстающие и щели, горизонтальные и вертикальные ходки, вентиляционные сбойки и ряд других выработок, рассмотрение которых вследствие их тесной связи с очистной выемкой возможно только при изучении от­дельных систем разработки.

## Slide 7: Классификация способов и схем подготовки
II. Разработка месторождений в сложных гидро­геологических условиях
1. Подготовка одним горизонтом;
2. Подготовка двумя горизонтами:
а)- верхний дренажный горизонт с дренажными выработками и
сквозными фильтрами;
б) - рабочий горизонт с веером водопонижающих скважин в
верхнюю часть месторождения.
3. Подготовка тремя горизонтами:
а) - верхний дренажный горизонт с дренажными выработками и
сквозными фильтрами;
б) - рабочий горизонт с веером водопонижающих скважин в верхнюю
часть месторождения;
в) - нижний дренажный (2-й рабочий) горизонт с дренажными
выработками (подготовительными).

## Slide 8: Классификация способов и схем подготовки
III. Разработка месторождений методом выщелачивания
1. Подготовка вертикальными и наклонными нагнетательными и разгрузочными скважинами, заложенными с поверхности:
а) по линейной схеме;
б) по кольцевой (ячеистой) схеме;
2. Подготовка горными выработками с предварительным рыхлением рудных блоков взрывами и орошение отбитой руды из подземных выработок.
3. Подготовка горными выработками без предварительного рыхления рудных блоков с нагнетанием выщелачиваемых растворов в трещиноватый массив под давлением.
4. Комбинированная подготовка дренажными горными выработками и нагнетательными скважинами, заложенными с поверхности.
Notes: Схема подготовки месторождений при применении самоходного оборудования должна предусматривать:
безрельсовые транспортные и доставочные штреки и другие горизонтальные и наклонные выработки на промежуточных этажах (или подэтажах) с транспортированием (доставкой) горной массы и материалов самоходным оборудованием;
конструкцию систем разработки, обеспечивающую свободное перемещение самоходных машин из одних рабочих мест в другие, находящиеся на одном и разных уровнях в одном или нескольких смежных блоках; оптимальное расстояние доставки горной массы и др.;
доставку в очистные и подготовительные забои и на другие рабочие места трудящихся и материалов самоходными машинами;
возможность подготовки запасов к разработке отдельными участками шахтного поля, вскрытыми автотранспортными уклонами.
Для характеристики объема подготовительных работ, пользуются показателем - удельный объем подготовительных работ, который выражает процентное отношение объема подготовительных выработок к объему руды в этаже или блоке. В зависимости от системы разработки и характера месторождения удельный объем подготовительных работ изменяется от 2 до 15%, иногда достигает 25%. Нередко удельный объем подготовки определяют как отношение объема добычи руды из подготовительных выработок, к извлекаемым запасам блока. Однако этот показатель не отражает объема полевой подготовки. Объем подготовительных работ характеризуется также числом погонных метров подготовительных выработок, приходящихся на 1000 т готовых к выемке запасов руды.
Коэффициент подготовки и нарезки камеры, показывающий общую длину подготовительно-нарезных выработок приходящуюся на 1000 т подготовленных к очистной выемке запасов руды:
,
п.м./1000 т подготовленных запасов к очистной выемке,
где - суммарная длина подготовительно-нарезных выработок, п.м.;
- подготовленные к очистной выемке запасы руды, т.
Удельный объем подготовительно - нарезных работ, приходящийся на 1000 т запасов руды:
, м3 /1000 т подготовленных запасов к очистной
выемке,
где - суммарный объем подготовительно-нарезных выработок, м3.
Наибольшее влияние на способ подготовки оказывают мощность, угол падения залежи и механические свойства пород и руд. При маломощном крутопадающем рудном теле горизонт может быть подготовлен одним откаточным штреком, а при большей мощности по условиям транспорта и вентиляции необходимо проходить два, а то и три откаточных штрека.
На подготовку месторождений, залегающих в сложных гидрогеологических условиях, большое влияние оказывают принятые схемы осушения шахтных полей.
Физико-механические свойства руды предопределяют выбор рудной или полевой подготовки. При крепких и устойчивых рудах, как правило, применяется рудная подготовка. Неустойчивая руда требует полевую или штрековую комбинированную (рудная и полевая) подготовку, при которой создаются лучшие условия для работы транспорта и вентиляции рудника.
При полевой подготовке крутопадающих месторождений выработки закладываются в породах лежачего и висячего боков, при пологопадающих - в почве рудных пластов.
Подготовка всегда должна учитывать технологию разработки, применяемое оборудование и его постоянное обновление. Например, применение погрузочно-доставочных самоходных машин позволяет грузить руду с подошвы выпускных выработок или непосредственно из очистных камер и доставлять ее к рудоспускам, а когда руда погрузчиком или экскаватором погружается в самосвалы, то и непосредственно на поверхность. Все это требует взаимоувязки вскрытия, подготовки, нарезки, очистной выемки и осушения.
При геотехнических способах разработки (выщелачивание, выжигание и др.) на схему подготовки основное влияние оказывают глубина залегания полезного ископаемого, форма рудного тела и физико-механические свойства руды (трещиноватость, пористость, крепость, минеральный состав и растворимость минералов в кислотах), а также физико-механические свойства вмещающих горных пород.
Системы разработок определяют способ и схему подготовки всего шахтного поля, число и тип потребных выработок подготовки.

## Slide 9: Расположение откаточных штреков в тонких жилах
Notes: В тонких и весьма тонких жильных телах на основном горизонте проводят один рудный штрек, располагая его таким образом, чтобы была удобной загрузка руды в вагонетки. Если руда поступает через люки, то последние должны на­ходиться в одном из верхних углов откаточной выработки (рисунок ). При невыдержанном залегании и непостоянной мощности жилы, наличии сбросов предпочтение отдают схеме, показанной на рисунке, позволяющей лучше следовать за жи­лой. Смещение штрека в сторону висячего или лежачего боков определяется устойчивостью вмещающих пород. При длительном сроке существования штрека его располагают в более крепких породах.
На мощных и весьма мощных месторождениях применяют штрековую или ортовую схему подготовки.

## Slide 10: Тупиковая ортовая подготовка откаточного горизонта
1 – двухпутный штрек; 2 – орт; 3 – однопутный штрек
Notes: В первом случае из двухпутного (рудного или полевого) откаточного штрека проводят орты-заезды. При кольцевой схеме орты проводят между однопутным рудным или полевым штреком и двухпутным полевым штреком. Наличие двух штреков обеспечивает хорошие условия для транспорта и проветривания основного горизонта.

## Slide 11: Тупиковая ортовая подготовка откаточного горизонта в неустойчивых породах
1 – квершлаг; 2 – однопутный вспомогательный;
3 – двухпутный откаточный штрек; 4 – орты
Notes: В неустойчивых породах длительное сохранение двухпутных откаточных штреков, имеющих площадь поперечного сечения до 20 м2 и находящихся в зоне влияния горных работ, становится затруднительным. Поэтому двухпутные штреки проводят на значительном расстоянии от рудного тела, а с целью сокра­щения длины ортов-заездов вблизи рудного тела проводят однопутный вспомогательный штрек (рисунок). В породах ви­сячего бока проводят однопутный откаточный штрек. Штреки лежачего бока сбиваются между собой квершлагами.
При большом горном давлении производят заглубление откаточного горизонта по вертикали на 60-120 м ниже отрабатываемого этажа. При этом руда из очистных блоков на отка­точный горизонт доставляется по системе рудоспусков. Такое расположение выработок основного горизонта позволяет со­кратить затраты на их крепление, уменьшить их протяженность, увеличить площадь поперечного сечения при использовании мощных электровозов. Аккумулирование руды в рудоспусках обеспечивает ритмичную работу шахтного транспорта и подъема.
Выбор между полевой и рудной подготовкой зависит от следующих
факторов:
мощности рудного тела,
направления очистной выемки,
способа проветривания (центральное или фланговое) и др.
В мощных и весьма мощных рудных телах чаще применяют полевую подготовку.
Полевая подготовка имеет ряд достоинств:
незначительные расходы на ремонт крепи;
сокращаются потери руды в между­этажных целиках.
Отработку целиков можно начинать после окончания выемки блока без нарушения схемы вентиляции;
удобнее и проще общая схема вентиляции.
В отдельных слу­чаях, например при фланговом проветривании и отступающей выемке, штрек вышележащего этажа может быть сохранен для вентиляции, если он проведен на значительном расстоянии от рудного тела. В рудных телах небольшой мощности, имеющих извилистые контуры, рудный штрек неприемлем для электровозной откатки.
Основной недостаток полевой подготовки - большие первоначальные затраты на подготовительные работы вследствие необходимости проводить квершлаги до рудного тела. В отличие от рудного штрека проведение полевого частично не окупается попутно добытой рудой. В отдельных случаях ухудшается дренаж и усложняется попутная разведка месторождения.
Выбор между полевой и рудной подготовкой часто связан с выбором схемы проветривания и направления выемки.
В особую группу выделяют нарезные выработки, проводимые в пределах блоков, панелей и столбов непосредственно для очистной выемки.
К нарезным выработкам относятся:
подэтажиые и слоевые горизонтальные выработки, разделяющие блок на отдельные выемочные подэтажи или слои;
выработки горизонта скреперования - штреки или орты, служащие для скреперной доставки отбитой руды до выработок основного горизонта, а также для вторичного дробления руды;
выработки горизонта грохочения - камеры, штреки, орты, служащие для вторичного дробления отбитой руды и перепуска ее на основной горизонт;
выработки горизонта подсечки, служащие для отделения добываемого массива руды от днища блока;
отрезные восстающие и щели, горизонтальные и вертикальные ходки, вентиляционные сбойки и ряд других выработок, рассмотрение которых вследствие их тесной связи с очистной выемкой возможно только при изучении отдельных систем разработки.

## Slide 12: ЕДИНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ
Номер класса | Наименование класса | Системы
I | Системы с открытым выработанным пространством | 1) Сплошные системы 2) Камерно-столбовые системы 3) Потолкоуступные системы 4) Системы с доставкой руды силой взрыва 5) Системы с подэтажной отбойкой 6) Этажно-камерные системы
II | Системы с магазинированием руды | 1) Системы с магазинированием руды блоками 2) Системы с магазинированием и отбойкой руды глубокими скважинами
III | Системы с закладкой | 1) Сплошные системы с однослойной выемкой и закладкой 2) Системы разработки горизонтальными слоями с закладкой 3) Столбовые системы с однослойной выемкой и закладкой 4) Системы с камерной выемкой и закладкой
IV | Системы с креплением | 1) Системы с распорной крепью 2) Системы с крепежными рамами 3) Сплошные системы с однослойной выемкой и креплением 4) Столбовые системы с однослойной выемкой и креплением
V | Системы с обрушением | 1) Системы слоевого обрушения 2) Системы подэтажного обрушения 3) Системы этажного обрушения 4) Столбовые системы с обрушением налегающих пород
VI | Комбинированные системы | 1) Системы с креплением и магазинированием 2) Системы с креплением и закладкой 3) Системы с магазинированием и обрушением
Notes: Системы I группы применяются в крепких и устойчивых рудах и вмещающих породах.
II группа систем применяется при меньшей устойчивости вмещающих пород.
Системами III группы разрабатываются залежи с малоустойчивыми вмещающими породами и устойчивой и богатой рудой. Вмещающие породы поддерживаются закладкой.
IV группа - применяется в рудах неустойчивых, склонных к вывалам, небогатым по содержанию.
Системы V группы отличаются от всех предыдущих тем, что выработанное пространство по мере выемки руды заполняется обрушенными вмещающими породами.
Системы VI группы - комбинированные.

## Slide 13
Классификация систем подземной разработки рудных месторождений
Класс | Группа | Система разработки
1. Системы разработки с естественным поддержанием очистного пространства | А. Системы с естественным поддержанием очистного пространства и механизированной доставкой руды | 1. Сплошная система
 |  | 2. Камерно-столбовая система
 | Б. Системы с естественным поддержанием очистного пространства и самотечной доставкой руды | 3. Камерная система
 |  | 4. Система с отбойкой из магазина
 |  | 5. Другие системы разработки для данной группы
2. Системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород (т. е. без поддержания выработанного пространства) | А. Системы этажного обрушения | 1. Этажное принудительное обрушение со сплошной выемкой
 |  | 2. Этажное принудительное обрушение с компенсационными камерами
 |  | 3. Этажное самообрушение
 | Б. Системы подэтажного обрушения | 4. Подэтажное обрушение с торцевым выпуском руды
 |  | 5. Подэтажное обрушение с донным выпуском руды
 |  | 6. Подэтажное самообрушение
3. Системы разработки с искусственным поддержанием очистного пространства | А. Системы с закладкой выработанного пространства | 1. Однослойная выемка с закладкой
 |  | 2. Горизонтальные слои с закладкой
 |  | 3. Наклонные слои с закладкой
 |  | 4. Камерная система с закладкой
 |  | 5. Система разработки тонких жил с раздельной выемкой
 |  | 6. Нисходящая слоевая выемка
 | Б. Системы с креплением | 7. Системы с усиленной распорной крепью
 | В. Системы с креплением и последующим обрушением | 8. Столбовая система с обрушением
 |  | 9. Слоевое обрушение
 |  | 10. Другие системы разработки данной группы

## Slide 14
Отличительные особенности систем разработок
Отличительная особенность систем I класса – поддержание очистного пространства естественными (рудными) целиками. Очистное пространство остается при этом открытым и называется обычно камерой. Большинство систем этого класса двухстадийные: на первой стадии отрабатывают запасы руды в камерах, на второй – извлекают целики.
Системы I класса применяют в устойчивых рудах и породах. При разработке бедных руд целики не отрабатывают (особенно при необходимости сохранения поверхности) или извлекают с применением систем разработки, требующих минимальных затрат. При неизвлекаемых целиках потери руды могут достигать 40 – 60%. Поэтому при добыче ценных руд целики, как правило, извлекают после закладки камер. Если при этом необходимо сохранить поверхность, применяют твердеющую закладку.
Большинству систем I класса свойственны высокая производительность труда и низкие затраты на добычу. Однако при неизвлекаемых целиках потери руды могут быть значительными.

## Slide 15
Продолжение. Отличительные особенности систем разработок
Системы II класса отличаются тем, что очистное пространство в них не поддерживают и выпуск руды ведут в основном под обрушенными налегающими породами. Применение этих систем возможно, если допустимо обрушение поверхности, а так же если отбитая руда не слеживается и не самовозгорается. Мощность рудных тел должна быть не меньше средней.
Системы II класса характеризуются высокой производительностью труда, низкими затратами на добычу и невысокими потерями и разубоживанием.
В системах III класса очистное пространство поддерживают крепями или закладкой. Эти системы можно применять в самых сложных условиях, где неприменимы системы других классов. Они характеризуются довольно высокими затратами на добычу и малыми потерями и разубоживанием, поэтому системы III класса целесообразно применять при добыче ценных руд.

## Slide 16
Условия применения наиболее распространенных в отечественной и зарубежной практике систем разработки
№ п/п | Система разработки | Условия применения систем разработки |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Мощность рудного тела, м | Угол падения залежи, град | Свойства |  | Глубина разработки, м | Ценность руды | Склонность к самовозгоранию и слеживанию | Сохранность поверхности
 |  |  |  | руды | пород |  |  |  | 
1 | Сплошная, камерно- столбовая | 1,5 - 18 | 0-30 | Уст. | Уст. | До 600 | Мал. и средн. | - | Не сохр.
2 | Камерно – столбовая со взрыводоставкой | 3 – 20 | 25 - 45 | Уст. | Уст. | До 600 | Мал. и средн. | - | Не сохр.
3 | Камерная: а) с массовой отбойкой целиков б) с последующей закладкой камер | 2-15 | >50 | Уст. | Уст. | До 600 | Мал. и средн. | Не доп. | Не сохр.
 |  | >15 | 0-90 | Уст. | Уст. | До 600 | Мал. и средн. | Не доп. | Не сохр.
 |  | 2-15 | >50 | Уст. | Уст. | Не огр. | Ценн. | - | Сохр.
 |  | >15 | 0-90 | Уст. | Уст. | Не огр. | Ценн. | - | Сохр.
4 | С отбойкой из магазинов | 1-3 | >55 | Уст. | Уст. | До 600 | Средн. и ценн. | Не доп. | Не сохр.
5 | Потолкоуступная с простой распорной крепью | 0,6-3 | >50 | Уст. и средн. уст. | Уст. и средн. уст. | До 600 | Средн. и ценн. | - | Не сохр.
6 | Однослойная выемка с закладкой | 1,5-5 | 0-30 | Уст. и средн. уст. | Уст. и средн. уст. | Не огр. | Ценн. | - | Сохр.