## Slide 1
Классификация способов вскрытия. Трасса капитальных траншей.
Основным способом вскрытия рабочих горизонтов карьера является вскрытие с применением капитальных траншей. Вскрытие с применением подземных горных выработок или вскрытие без применения горных выработок (бестраншейное вскрытие) в современной практике открытых горных разработок занимает подчиненное место.
Большая роль в создании теоретических основ вскрытия карьерных полей принадлежит профессору Московского горного института Е.Ф. Шешко. В 40-х годах им была разработана первая научно обоснованная классификация способов вскрытия, которая в той или иной степени явилась основой для классификаций других авторов. В последние десятилетия значительная роль в дальнейшем развитии теории вскрытия карьерных полей и решения практических вопросов вскрытия большинства современных мощных карьеров принадлежит акад. В.В. Ржевскому. В табл. 2.2 приведена классификация способов вскрытия акад. В.В. Ржевского, построенная на основе классификации проф. Е.Ф. Шешко.

## Slide 2
Трассой капитальной траншеи называется ее продольная ось, положение которой установлено в пространстве. В зависимости от положения трассы капитальной траншеи относительно конечного контура карьера различают трассы внешние, внутренние и смешанные. В последнем случае верхние уступы карьера вскрыты траншеями внешнего заложения, а нижние – траншеями внутреннего заложения (рис. 2.7).
По сроку службы различают трассы стационарные и временные. Основными параметрами трассы являются величина ее подъема, глубина ее заложения, минимальный радиус криволинейных участков, теоретическая и действительная длина трассы, число и конструкция пунктов примыкания наклонных участков к горизонтальным.
Положение трассы капитальной траншеи в пространстве характеризуется ее продольным профилем и планом.
Продольный профиль трассы включает горизонтальные и наклонные участки, а также участки сопряжения между ними.
Важным элементом продольного профиля трассы является конструкция пункта примыкания наклонных участков к рабочим горизонтам. Различие возможных вариантов примыкания определяется условиями трогания транспортных средств при их вынужденной остановке.
В соответствие с этим различают примыкание на руководящем подъеме, смягченном подъеме, горизонтальных площадках.

## Slide 3
Рисунок 2.7 - Общий вид (а) и план (б) трассы капитальной траншеи смешанного заложения.

## Slide 4
Рисунок 2.8 - Способы примыкания капитальных траншей к рабочим горизонтам: подъеме (1), смягченном подъеме (2), горизонтальной площадке(3).

## Slide 5
Выбор способа вскрытия карьерного поля.
Выбор способа вскрытия и системы разработки являются одной из наиболее сложных задач открытой разработки месторождений, от правильного решения которых зависят технико-экономические показатели работы карьера.
Принятый способ вскрытиядолжен обеспечивать минимальные затраты на транспортирование вскрыши и полезного ископаемого, минимальный объем горно-капитальных работ и рациональное распределение объемов вскрышных пород за весь срок отработки карьерного поля.
Выбор оптимального способа вскрытия необходимо производить с учетом следующих рекомендаций.
Горизонтальные и пологие месторождения(угол падения залежи10) во многих случаях разрабатываются с перевалкой всей вскрыши в выработанное пространство либо только ее части (нижние вскрышные горизонты). Вскрытие таких карьерных полей осуществляетсякомбинированным способом– бестраншейное вскрытие вскрышных уступов (отрабатываемых с перевалкой) и вскрытие добычных горизонтов с применением капитальных траншей (одной фланговой капитальной траншеей, двумя фланговыми, центральной или сочетанием центральной с фланговыми).

## Slide 6
При разработке горизонтальных месторождений с перемещением вскрыши на внешние отвалы вскрытие карьерных полей в этом случае может осуществляться системой отдельных, общих и групповых капитальных траншей.
Вскрытие системой отдельных капитальных траншейвнешнего заложения применяется при незначительной глубине карьеров (2-3 уступа) и целесообразности рассредоточения грузопотоков. Отдельные капитальные траншеи небольшой глубины имеют незначительный объем, а возможность рассредоточения грузопотоков обеспечивает простою организацию работ и высокую производительность карьера. Вскрытие системой общих капитальных траншейвнешнего заложения применяется при 2-3 вскрываемых уступах и отсутствии необходимости рассредоточения грузопотоков (величина грузооборота небольшая, грузопотоки вскрыши и полезного ископаемого на поверхности совпадают по направлению). Преимуществом этого способа вскрытия по сравнению с предыдущим является меньший объем системы капитальных траншей. Этот способ вскрытия применяется и при большей глубине карьеров (4-8 уступов), однако в этом случае капитальные траншеи имеют внутреннее или смешанное заложение (верхние 2-3 уступа вскрываются траншеями внешнего заложения).

## Slide 9
Особенностями карьеров, разрабатывающих наклонные и крутые месторожденияглубинного типа, является значительная конечная глубина, постепенное увеличение глубины карьера и числа вскрываемых уступов, непостоянство объемов грузопотоков, наличие скальных и полускальных пород, обеспечивающих высокую устойчивость бортов. Такие месторождения, как правило, вскрываютсясистемой общих или групповых капитальных траншейвнутреннего или смешанного заложения, а такжекрутыми капитальными траншеями. Крутые капитальные траншеи применяются при использовании в карьере конвейерного транспорта, клетевых и скиповых подъемников. Они располагаются в наиболее устойчивых породах нерабочих бортов.
При выборе системы разработки необходимо учитывать следующее. Система разработкидолжна обеспечивать безопасную, экономичную и наиболее полную выемку кондиционных запасов полезного ископаемого при соблюдении мер по охране окружающей среды.
При разработке горизонтальных и пологих месторожденийнеглубокого залегания пластов целесообразно применять бестранспортные системы открытой разработки с перевалкой пород вскрыши во внутренние отвалы непосредственно вскрышными экскаваторами или при помощи консольных ленточных отвалообразователей.

## Slide 10
При более глубоком залегании пластов вскрышу лучше перевозить во внутренние отвалы, то есть применять транспортные системы разработки.
При разработкенаклонных и крутых залежейполезного ископаемого целесообразно применять системы разработки с углубочной рабочей зоной и перемещением вскрыши на внешние отвалы.
Системы разработки с поперечной перевалкой вскрыши во внутренние отвалы являются технологически наиболее простыми и экономичными. Однако перевалка породы в рабочих органах экскаваторов ограничивает параметры этих систем и область их применения. Здесь жестко увязаны вскрышные и добычные работы, а объем вскрытых запасов ограничен.
Системы с продольной перевозкой вскрыши на отвалы более сложны и менее экономичны. Однако у них нет такой жесткой взаимосвязи вскрышных и добычных работ, а вскрытые запасы могут быть созданы в большом объеме.
В данном разделе необходимо изобразить схемы вскрытия и системы разработки по принятому варианту. Пример графического изображения схем вскрытия и системы разработки карьерного поля показан на рис. 4.5 и 4.6.