## Slide 2: Лекция 2. Классификация городских дорог и улиц. Назначение, требования к ним. Городские автомобильные магистрали.

## Slide 3: Улично-дорожную сеть
УДС - населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки

## Slide 4: Состав улично-дорожной сети
В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.
Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией.

## Slide 5
Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц
1 | 2
Магистральные дороги: скоростного движения регулируемого движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
Магистральные улицы: общегородского значения: непрерывного движения регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
районного значения: транспортно- пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы

## Slide 6
1 | 2
пешеходнотранспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района
Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне
улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | 
пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей. Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов. Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах – связь в пределах планировочных районов
парковые дороги | 
проезды | 
велосипедные дорожки | 
Примечания: Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурнопланировочного построения общегородского центра. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчетные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные настоящими нормами, допускается при наличии специальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в настоящей таблице для групп городов с большей численностью населения. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта, с организацией трамвайно-пешеходного. троллейбуснопешеходного или автобусно-пешеходного движений. В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон, размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра. | 

## Slide 12: Практическая работа №2
Техническая классификация автомобильных дорог
Технической классификацией установлено деление дорог на пять категорий исходя из интенсивности движения на двадцатилетнюю перспективу.
Интенсивность движения - количество автомобилей, проходящих через сечение дороги за единицу времени, авт./сутки.

## Slide 13: Расчетная интенсивность принимается в транспортных единицах, если легковых автомобилей в потоке менее 30% от общего потока.
Тип транспортного средства | Коэффициент приведения
Легковой автомобиль Мотоцикл с коляской Мотоциклы, мопеды Грузовые автомобили: (2 тонны) (6 тонн) (8 тонн) (14 тонн) (14 тонн) Автопоезда: (20 тонн) (30 тонн) ( 30 тонн) | 1,00 0,75 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0

## Slide 14
Методика определения параметров проектируемой автомобильной дороги следующая: в зависимости от интенсивности дорожного движения определяется категория дороги, а затем для данной категории определяются характеристики автомобильной дороги.

## Slide 15
Важной характеристикой потока автомобилей является средняя скорость движения. При малой интенсивности отдельные автомобили могут в полной мере реализовать свои динамические качества. При возрастании интенсивности начинает проявляться взаимовлияние автомобилей, в результате которого устанавливается некоторая средняя скорость потока транспорта. Эта скорость является характеристикой пропускной способностью дороги, т.е. количества автомобилей, которое может проехать по дороге за единицу времени.

## Slide 16
Состав транспортного потока | Интенсивность движения автомобилей по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Toyota | 1600 | 2000 | 1800 | 2200 | 2500 | 2000 | 1900 | 2300 | 1500 | 1000
Nissan | 1200 | 1500 | 1000 | 1300 | 1000 | 900 | 900 | 600 | 1100 | 1500
Mercedes | 800 | 1000 | 900 | 800 | 1200 | 700 | 1000 | 750 | 950 | 920
BMW | 900 | 200 | 600 | 800 | 650 | 600 | 670 | 820 | 740 | 650
Audi | 1000 | 920 | 700 | 200 | 400 | 670 | 870 | 900 | 1010 | 850
Mazda | 900 | 950 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 820 | 790 | 950
ВАЗ | 250 | 300 | 550 | 400 | 300 | 370 | 470 | 530 | 390 | 400
ГАЗ | 150 | 270 | 200 | 250 | 200 | 100 | 150 | 170 | 320 | 200
Москвич | 50 | 30 | 100 | 90 | 100 | 170 | 75 | 100 | 110 | 95
MAN | 420 | 300 | 400 | 350 | 500 | 390 | 420 | 450 | 510 | 600
МАЗ | 220 | 170 | 300 | 250 | 290 | 300 | 390 | 310 | 250 | 320
КРАЗ | 320 | 350 | 390 | 450 | 170 | 400 | 300 | 320 | 380 | 370
КамАЗ | 740 | 500 | 800 | 500 | 400 | 430 | 450 | 470 | 530 | 600
Урал | 300 | 400 | 350 | 250 | 220 | 450 | 430 | 290 | 410 | 200
ЗиЛ | 660 | 600 | 540 | 500 | 200 | 630 | 400 | 390 | 200 | 400

## Slide 17
Районы проектирования
Нур-Султан
Алматы
Усть-Каменогорск
Шымкент
Атырау
Кокшетау
Тараз
Семей
Павлодар
Актау
Костанай
Петропавл
Актобе