## Slide 1: Практическая работа 3 Компоновка монолитного здания жесткой системы. Разработка схемы плана и поперечного разреза, узлов монолитного перекрытия: плита – второстепенная балка – главная балка
Монолитная плита перекрытия – является несущим элементом каркаса здания. Плита состоит из конструкционного бетона и арматурного каркаса (сетки).
Есть два варианта размера расчетного пролета.
1) Если опирание жесткое, т.е. балка защемлена на опоре (либо является частью монолитной конструкции), то расчетный пролет L0 равен расстоянию в свету между опорами.
2) Если же опирание шарнирное, то расчетный пролет всегда больше этого расстояния.
Notes: При расчете любого изгибаемого элемента, будь то плита, балка или перемычка, прежде всего, следует определить расчетный пролет. При переводе объемных конструкций в плоскую расчетную схему очень важно задаться правильными размерами элементов. Ведь в расчетной схеме все просто: балка – это стержень, а опора – точка. На самом же деле опора имеет свой размер – глубину опирания, и балка не зависает на краях стены (от точки до точки), часть ее работает в пролете, но часть – «отдыхает» на опорах.

## Slide 2: Расчетный пролет
Эффективный пролет плиты в направлении сторон, опирающихся на второстепенные балки, равен
, при
ln=2,2-0,2 = 2,0 м, а в направлении сторон, опирающихся на главные балки, равен
,
при
Поскольку соотношение пролетов 5,8/2,1=2,76<3, то плиту должны рассчитывать как балку, работающую на изгиб в коротком направлении и в длинном направлениях
Notes: Согласно [29] П.6.23 расчетный пролет плиты принимается равным расстоянию в свету между второстепенными балки с добавлением участков опирания а1 и а2 Тогда где а1 (а2) = min{0,5h плиты, 0,5b балки} эффективный [24]. При опирании на наружные стены – расстоянию от оси опоры на стене до грани ребра первой второстепенной балки. При соотношении пролетов ℓ1/ℓ2<3 плита работает, как опертая по четырем сторонам, в двух направлениях, а при соотношении пролетов ℓ1/ℓ2>3 плита работает в одном направлении, как балка на двух опорах между второстепенными балками, а в целом как многопролетная неразрезная балка, опирающаяся на второстепенные балки.
Согласно [29] П.6.23 расчетный пролет плиты принимается равным расстоянию в свету между второстепенными балки с добавлением участков опирания а1 и а2 Тогда 〖𝑙_(e⨍⨍)=𝑙_𝑛+а_1+а〗_(2 ,) где а1 (а2) = min{0,5h плиты, 0,5b балки} эффективный [24]. При опирании на наружные стены – расстоянию от оси опоры на стене до грани ребра первой второстепенной балки. При соотношении пролетов ℓ1/ℓ2<3 плита работает, как опертая по четырем сторонам, в двух направлениях, а при соотношении пролетов ℓ1/ℓ2>3 плита работает в одном направлении, как балка на двух опорах между второстепенными балками, а в целом как многопролетная неразрезная балка, опирающаяся на второстепенные балки.

## Slide 3
Принимаем расчетную схему плиты в виде многопролетной неразрезной балки шириной b=1м, толщиной h=50 мм и общей длиной L=19,8 м (в осях А – Г), опирающейся через 2,2 м на второстепенные балки, а в осях А и Г на стены.
Notes: После того как определи расчетный пролет плиты, мы собираем нагрузки. Подсчет нагрузок на 1 м2 плана перекрытия для расчета плиты приведен в таблице 1.

## Slide 4: План

## Slide 5: Нагрузка на 1 м2 плана перекрытия для расчета плиты
Нагрузка | Характеристическая нагрузка, Н/м2 | Коэффициент безопасности по нагрузке γстγ,sup | Расчетная нагрузка, Н/м2
Постоянная, Cткγ Собственный вес плиты толщиной δ=60 мм (ρ=2500 кгс/м3=25000 Н/м3) 0,06·25000 | 1500 | 1,35 | 2025
Слой цементного раствора δ=20 мм (ρ=220 кг/м3=22000 Н/м3) 0,02·22000 Керамическая плитка δ=13 мм (ρ=1800 кг/м3=18000 Н/м3) δ·ρ= 0,013·18000 | 440 234 | 1,3 1,35 | 594 315,9
Итого | 2174 |  | 2934,9
Временная, Qk1,sup | 3000 | 1,5 γQ1 | 4500
Полная (постоянная + временная) Cтkγ,sup + Qk1,sup | 5174 |  | 7434,9

## Slide 6: Расчетная схема и определение усилий
Расчетная схема плиты принята как многопролетной неразрезной балки (полосы шириной b=1 м, смотри рисунок 1) с шарнирным опиранием по краям (на стены), загруженной равномерно распределенной нагрузкой и изображена на рисунке 3. Расчетная равномерно распределенная погонная нагрузка на полосу шириной b=1 м равна для основной комбинации воздействий с доминирующим переменным воздействием Qk1:
Еd==7434,9(H/м2)1м =7434,9Н/м=7,4349 кН/м.
Изгибающие моменты с учетом пере-распределения усилий и γn равны:
- В первом пролете и на первой промежуточной опоре:
;
- в средних пролетах и на средних опорах:
;
Notes: В плитах монолитных перекрытий над опорами на второстепенные балки (у верхней грани плиты) устанавливается арматура, позволяющая плите воспринимать опорные моменты, а в пролетах плиты между второстепенными балками устанавливается поперечная арматура (у нижней грани плиты), позволяющая воспринимать пролетные моменты. При принятом армировании расчетная схема и работа плиты будут как многопролетной неразрезной балки. Крайние опоры плиты на кирпичные стены допускают поворот из-за разной жесткости и прочности кирпича и бетона и поэтому приняты шарнирными, хотя частичное защемление фактически будет. Для определения нагрузки на 1 погонный метр длины плиты (или балки) (погонная нагрузка), необходимой для расчета усилий (М, Q) по принятой расчетной схеме, равномерно распределенная по площади нагрузка (в кН/м2) умножается на ширину плиты (или полосы плиты b=1 м) с которой собирается нагрузка.
(g+υ) (кН/м2)·b (м)=(g+υ) (кН/м)
Расчетные изгибающие моменты в не-разрезных балочных плитах, определенные методом предельного равновесия с учетом их перераспределения по равно моментной схеме согласно п.7.2.5 [29] равны:
– в первом пролете и на первой промежуточной опоре:
на средних опорах и в средних пролетах:
где: – полная расчетная (постоянная + временная) нагрузка на 1 погонный метр длины полосы плиты; – расчетный пролет плиты.
В плитах монолитных перекрытий над опорами на второстепенные балки (у верхней грани плиты) устанавливается арматура, позволяющая плите воспринимать опорные моменты, а в пролетах плиты между второстепенными балками устанавливается поперечная арматура (у нижней грани плиты), позволяющая воспринимать пролетные моменты. При принятом армировании расчетная схема и работа плиты будут как многопролетной неразрезной балки. Крайние опоры плиты на кирпичные стены допускают поворот из-за разной жесткости и прочности кирпича и бетона и поэтому приняты шарнирными, хотя частичное защемление фактически будет. Для определения нагрузки на 1 погонный метр длины плиты (или балки) (погонная нагрузка), необходимой для расчета усилий (М, Q) по принятой расчетной схеме, равномерно распределенная по площади нагрузка (в кН/м2) умножается на ширину плиты (или полосы плиты b=1 м) с которой собирается нагрузка.
(g+υ) (кН/м2)·b (м)=(g+υ) (кН/м)
Расчетные изгибающие моменты в не-разрезных балочных плитах, определенные методом предельного равновесия с учетом их перераспределения по равно моментной схеме согласно п.7.2.5 [29] равны:
– в первом пролете и на первой промежуточной опоре:
М_𝐸𝑑𝑖=(𝐸_𝑑 𝑙_𝑒ʄʄ^2)/11;
− на средних опорах и в средних пролетах:
М_𝐸𝑑𝑐=(𝐸_𝑑 𝑙_𝑒ʄʄ^2)/16,
где: 𝐸_𝑑 – полная расчетная (постоянная + временная) нагрузка на 1 погонный метр длины полосы плиты; 𝑙_𝑒ʄʄ– расчетный пролет плиты.

## Slide 7
Рисунке 3 - Эпюра моментов