## Slide 1: Конструктивные элементы зданий

## Slide 8: Модульная координация размеров, унификация, типизация, стандартизация в архитектурно-конструктивном проектировании

## Slide 9
Основные критерии экономичности проектируемого здания — его строительная стоимость (сметная стоимость), стоимость эксплуатации и срок амортизации.
Экономичность возводимых зданий достигается выбором целесообразного архитектурно-планировочного и конструктивного решения, гарантирующего высокую индустриальность и минимальную трудоемкость строительства.
Индустриализация строительства – это комплексно-механизированный процесс возведения зданий из конструкций и деталей заводского изготовления и выполнение на строительной площадке в основном только сборочно-монтажных и отделочных работ.

## Slide 10
Унификация – это сведение к минимуму типоразмеров здания, позволяющее обеспечить единообразие и сокращение их количества, а также размеров пролетов, шагов и высот этажей. Унификация позволяет применять однотипные изделия в зданиях различного назначения.
Типизация – предполагает отбор наиболее экономичных, унифицированных вариантов проектных решений, конструкций, деталей для многократного использования в строительстве.
Стандартизация – это завершающий этап унификации и типизации строительных конструкций и деталей. Типовые конструкции, прошедшие проверку в эксплуатации и получившие широкое распространение, утверждаются в качестве стандартов. Размеры, формы, качество таких конструкций, условия их изготовления устанавливаются стандартами.

## Slide 11: Привязка конструктивных элементов к разбивочным осям

## Slide 12
Объемно-планировочным элементом называется часть объема здания, характеризуемая пролетом, шагом и высотой этажа.

## Slide 13
Конструктивным элементом здания или сооружения называется отдельная самостоятельная конструкция, например, панель перекрытия, железобетонный ригель и т.д.
Основные координационные размеры – объемно-планировочные параметры: пролеты, шаги, высота этажей.

## Slide 14
Расстояние между (разбивочными) координационными осями в направлении, соответствующем пролету основной несущей конструкции перекрытия (прогон, ригель) или покрытия (фермы), называется пролетом.
Расстояние между (разбивочными) координационными осями поперечных стен или поперечных колонн на плане называется шагом.

## Slide 15: Размеры конструктивных элементов разделяют на координационные, конструктивные, натурные.
Координационным размером L называют модульный размер, определяющий границы координационного пространства в одном направлении. Он всегда назначается кратным основному модулю.
Конструктивным размером L является проектный размер строительной конструкции, изделия. Конструктивный размер может быть меньше или больше координационного. Отличается на величину шва или зазора между элементами.
Натурный или фактический - размер изделия получившийся при изготовлении. Натурные размеры могут отличаться от конструктивных на величину установленного допуска. (1190-+ 5 мм)

## Slide 17
Расположение в плане здания несущих и самонесущих стен отмечается
координационными осями.
Именно эти оси фиксируются на строительной площадке при разбивке здания, поэтому их называют еще разбивочными.
В соответствии с принятой в строительстве Единой модульной системой (ЕМС), все расстояния между разбивочными осями должны быть кратны
основному строительному модулю М=100 мм или укрупненному модулю ЗМ=300 мм.
Это делается в целях унификации, т. е. уменьшения количества типоразмеров строительных конструкций.

## Slide 18
Укрупненный модуль - равен основному - М, увеличенному в целое число раз. Установлен следующий предпочтительный ряд величин укрупненных планировочных модулей ЗМ; 6М; 12М; 15М; 30М; 60М (то - есть 300, 600, 1200, 1500, 3000, 6000 мм). На его базе образованы два независимых ряда, а именно ряды ЗМ, 6М, 12М, 60М и ЗМ, 15М, 30М, 60М.
Укрупненные модули применяют при назначении размеров основных архитектурно-конструктивных параметров зданий и конструкций: пролетов перекрытий и шагов несущих стен и перегородок, высот этажей, проемов и др.
Дробные модули 50,20,10,5,2 и 1мм, обозначаемые, соответственно ½ М,1/5М, 1/10 М, 1/20М, 1/50М и 1/100 М, служат для назначения размеров относительно небольших сечений конструктивных элементов, толщины листовых материалов.

## Slide 19
Расположение конструктивных элементов здания по отношению к разбивочным осям называется привязкой.
Разбивочные оси всегда совпадают с гранями конструкций перекрытия, т. е., привязка стен к осям показывает величину опирания плит перекрытия на стены.

## Slide 20
Привязка – это расстояние от внутренней и наружной граней стены до координационной оси.
Модульная привязка - внутренняя грань располагается на расстоянии, кратном модулю от координационной оси. Если стены кирпичные, толщиной 510 мм, привязка оси внутрь стены 200 мм, снаружи 310 мм.
Центральная привязка- координационная ось является осью симметрии и проходит посередине толщины стены.
Односторонняя привязка – внутренняя грань стены совпадает с координационной осью, а вся толщина стены откладывается наружу здания.

## Slide 21: Правила привязки капитальных стен
1) привязка самонесущих стен «нулевая», т. е. разбивочная ось совпадает с внутренней гранью стены;
2) внутренние несущие стены имеют осевую привязку, т. е. геометрическая ось стены совпадает с разбивочной осью;
3) привязка наружных несущих стен от внутренней грани стены до оси выполняется не менее половины толщины внутренних несущих стен.
Унифицированные размеры привязок для кирпичных стен – 200 мм, крупнопанельных – 100 мм, деревянных – 50 мм.

## Slide 22
а – с продольными несущими стенами;
а – с продольными несущими стенами;
а- несущая стена

## Slide 23
б – с поперечными несущими стенами;
б – самонесущая стена.

## Slide 24
в – с продольными и поперечными
несущими стенами;
в – ненесущая (навесная) стена

## Slide 25: Последовательность вычерчивания плана здания
1. Нанесение координационных осей тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами
2. Нанесение толщины наружных стен с заданной привязкой их к координационным осям
3. Нанесение толщины капитальных внутренних стен
4. Нанесение перегородок двумя линиями
5. Нанесение оконных проемов в наружных стенах
6. Нанесение дверей и санитарно-технического оборудования
7. Нанесение размеров и номеров жилых помещений для экспликации.